## МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

## НАКАЗ

| 25.12.2013 | м. Київ | N 603 |
| --- | --- | --- |

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2014 р. за N 151/24928

## Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 6 лютого 2015 року N 16

Додатково див. наказ
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України
 від 26 лютого 2014 року N 61

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869, та пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 р. N 633,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, що додаються.

2. Департаменту житлової політики (Мартинчук С. О.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

| Міністр | Г. П. Темник |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: |  |
| Заступник Голови СПО об'єднань профспілок Заступник Голови ФПУ | С. М. Кондрюк |
| Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" | М. В. Пітцик |
| Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва | М. Ю. Бродський |
| Заступник Міністра соціальної політики України - керівник апарату | В. М. Коломієць |

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.12.2013 N 603 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 р. за N 151/24928

### Норми часу та матеріально-технічних ресурсів, норми обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

### I. Загальні положення

1.1. Ці Норми призначені для розрахунку чисельності та раціонального завантаження робітників, які зайняті утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, закріплення за ними конкретних об'єктів (дільниць), планування матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.

1.2. Ці Норми поширюються на суб'єктів господарювання, які є виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - суб'єкти господарювання), органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 06.02.2015 р. N 16)

1.3. Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях наведені в додатках 1 та 2 до цих Норм. Періодичність надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення наведена в додатку 3 до цих Норм.

Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях може бути змінено залежно від місцевих природно-кліматичних умов органами місцевого самоврядування.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 06.02.2015 р. N 16)

1.4. Наведені в Нормах терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішньобудинкові системи - мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди, системи протипожежного захисту, включаючи стояки холодної та гарячої води, водовідведення та опалення, які розташовані в межах житлових і нежитлових приміщень;

газони комбіновані - газони з кущами та деревами у кількості більш ніж 150 штук на гектар;

(абзац третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

газони суцільного типу - газони без кущів та дерев (або з кущами та деревами у кількості не більше ніж 150 штук на гектар);

норма обслуговування - сукупність об'єктів (систем) будинків, споруд, прибудинкових територій, що обслуговуються, їх кількісної характеристики (яку вимірюють у натуральних одиницях - довжина, площа, об'єм, маса, штучні одиниці), переліку робіт з визначенням періодичності їх повторювання (за необхідності), які повинні бути виконані робітником або групою робітників відповідної кваліфікації протягом одиниці робочого часу за певних умов їх проведення;

норма часу та матеріально-технічних ресурсів - сукупність назви роботи, одиниці вимірювання роботи, складу роботи, витрат праці робітників на виконання роботи (із зазначенням професій та середнього розряду роботи), переліків використовуваних машин та механізмів з наведенням часу їх використання і матеріалів, які витрачаються, з наведенням натуральних показників витрат;

технічний огляд - захід, що полягає у візуальному огляді або огляді за допомогою технічних пристроїв інженерних систем або конструкцій будівлі (споруди), який проводять у строки, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами, організаційно-методичними та експлуатаційними документами, з метою визначення їх технічного стану.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про житлово-комунальні послуги", Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869, Правилах утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року N 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за N 927/11207.

### II. Норми часу та матеріально-технічних ресурсів при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд, прибудинкових територій

(назва розділу ІІ у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 06.02.2015 р. N 16)

2.1. До загальних вимог норм часу та матеріально-технічних ресурсів при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій застосовують розробку норм часу для робітників (витрат праці) та матеріально-технічних ресурсів (далі - НЧМ).

2.2. НЧМ складаються з технічних розрахунків, фотохронометражних спостережень та результатів аналізу організації праці і заходів щодо її удосконалення.

2.3. НЧМ повинні містити назви робіт, їх склад та одиниці вимірювання, норми часу робітників (людино-години) відповідної професії та середній розряд робітників, норми часу експлуатації машин та механізмів (за наявності), що застосовуються під час проведення робіт (машино-години), і переліки та норми витрат матеріалів (натуральні одиниці виміру), що витрачаються під час проведення робіт, на одиницю обсягу робіт, вказаних у НЧМ. Норми витрат матеріалів, наприклад "дрантя", наведено з урахуванням їх обертальності.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

2.4. НЧМ на виконання робіт з близьким складом робіт та технологією виконання або на виконання робіт з одним об'єктом (конструктивним елементом будинку чи споруди, певним об'єктом внутрішньобудинкової системи, прибудинкової території тощо) поєднані у таблицях, які містять НЧМ.

2.5. У складі робіт до НЧМ, який розміщено перед таблицями, наводять вид виконуваних робіт, перед яким вказують номери НЧМ, до яких належить цей вид робіт. Якщо номери НЧМ не вказано, то цей вид робіт виконується відповідно до НЧМ всієї таблиці.

2.6. Якщо НЧМ однієї таблиці мають однакову одиницю вимірювання, то її вказують одну на всю таблицю НЧМ. Якщо НЧМ однієї таблиці мають різні одиниці вимірювання, то їх вказують окремо з наведенням кодів відповідних НЧМ.

Код НЧМ складається з трьох чисел, відокремлених одне від одного тире, де перше число "1" вказує на належність до НЧМ, друге число позначає порядковий номер таблиці у цьому розділі, третє число позначає порядковий номер норми у цій таблиці.

Числові дані, надані "до", слід вважати включно, надані "понад" - виключно.

Витрати матеріалів, кількість яких вказано "За проектом", визначають згідно з описом робіт.

Витрати ресурсів, пов'язані зі зносом немеханізованого інструменту, інвентарю, спецодягу тощо, у НЧМ не враховані. Приблизний перелік прибирального інвентарю і засобів прибирання, які видаються двірнику, наведено у додатку 4 до цих Норм. Приблизний перелік спецодягу, який видається двірнику, наведено у додатку 5 до цих Норм. Суб'єкт господарювання має право розширити або зменшити приблизний перелік і кількість інвентарю і засобів прибирання, а також спецодягу.

(абзац п'ятий пункту 2.6 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Назви професій в НЧМ вказані згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 (далі - ДК 003). ДК 003 містить коди класифікатора професій (далі - код КП). Склад робіт, який наведено в НЧМ, відповідає кваліфікаційним характеристикам, наведеним у відповідних випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.7. Коди професій відповідають ДК 003, за винятком випадків, коли декілька суміжних професій мають в ДК 003 єдиний код, але при складанні НЧМ доцільно їх розділити з метою урахування існуючої різниці в тарифікації. У таких випадках коди ДК 003 уточнено з додаванням крапки та цифри наприкінці. Наприклад, оскільки прибирання прибудинкової території можуть виконувати як робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, так і двірники, то замість коду 9162 за ДК 003 (двірники та подібні до них чорнороби) надано такі коди:

9162.1 - робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

9162.2 - двірники.

Шифри ресурсів та середнього розряду робіт в НЧМ наведено таким чином:

на витрати праці - цифра 1, крапка та код професії за ДК 003;

на середній розряд робіт - цифра 2, крапка та код професії за ДК 003;

на машини і механізми - шифр згідно з діючими державними ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів;

на матеріали - шифр згідно з номерами позицій матеріалів, виробів та конструкцій, що надані центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.

НЧМ встановлені з урахуванням необхідних витрат часу на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби, на пересування у процесі роботи у межах зони обслуговування.

У складі робіт НЧМ наведено найбільш характерні операції. Витрати ресурсів на дрібні операції, що є невід'ємною частиною технологічного процесу, але не наведені у складі робіт НЧМ, додатковій оплаті не підлягають.

2.8. У складі робіт передбачено витрати ресурсів на такі загальні роботи:

підготовчо-заключні роботи (отримання наряду-завдання та виробничого інструктажу, отримання матеріалів, інструменту та необхідного обладнання, здавання наряду-завдання, повернення інструменту та обладнання після закінчення робіт тощо);

обслуговування робочого місця (підготовка робочого місця перед початком роботи, у тому числі підготовка, що передбачена правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, прибирання робочого місця після закінчення зміни);

прибирання побутових відходів, що утворилися під час виконання робіт;

переміщення матеріалів, обладнання, інструменту, машин та механізмів (за наявності) у межах будинку, споруди та прибудинкової території.

2.9. Витрати ресурсів на пересування або перевезення робітників від місця їх розташування та на транспортування матеріалів від складу до житлового будинку та від одного житлового будинку до іншого в НЧМ не враховані; за необхідності їх встановлюють додатково з урахуванням раціональних маршрутних схем і способів транспортування. Маршрутні схеми затверджує керівник організації.

На пересування від одного об'єкта до іншого до норм витрат праці застосовуються поправні коефіцієнти: до 500 м - коефіцієнт 1,05; від 500 м до 1000 м - коефіцієнт 1,1; від 1000 м до 1500 м - коефіцієнт 1,15; понад 1500 м - коефіцієнт 1,2.

(пункт 2.9 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

2.10. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, визначаються суб'єктами господарювання виходячи з норм часу на виконання відповідних робіт, їх обсягів та періодичності виконання.

(розділ ІІ доповнено пунктом 2.10 згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

### III. Умови розрахунку норм праці

3.1. НЧМ на ручне прибирання територій встановлені диференційовано для територій з удосконаленим покриттям (заасфальтовані, брущаті), із неудосконаленим покриттям (щебеневі, булижні) і для територій без покриття залежно від класу цих територій. Території класифіковано за інтенсивністю пішохідного руху:

I клас - до 50 люд.-год.;

II клас - вище 51 люд.-год. до 100 люд.-год.;

III клас - вище 101 люд.-год.

Інтенсивність пішохідного руху визначають на смузі тротуару шириною 0,75 м за піковим навантаженням вранці та ввечері з урахуванням руху пішоходів в обох напрямках;

3.2. НЧМ на обслуговування сміттєпроводів встановлені диференційовано залежно від розташування сміттєприймальних камер, типів сміттєзбиральних ємностей і засобів їх прибирання. НЧМ розроблені на роботи, що виконуються на найбільш поширених типах сміттєпроводів (холодні, ізольовані та ті, які обслуговують одну вертикальну групу квартир і мають завантажувальні клапани з отворами розміром від 150 х 200 мм до 200 х 200 мм), а також на сміттєприймальники переносні металеві місткістю 40 - 100 л, контейнери місткістю 300 - 800 л, бункери місткістю 400 - 600 л.

3.3. У разі виконання робіт у приміщеннях, висота яких до 1,8 м, до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1.

3.4. У НЧМ не враховуються витрати на придбання або виготовлення прокладок, хомутів, сальників та дерев'яних пробок. Витрати на їх виготовлення або придбання визначаються додатково.

3.5. Витрати ресурсів на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які не охоплені НЧМ, визначаються відповідно до діючих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, а за їх відсутності в зазначених нормах - за державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами.

Суб'єкти господарювання можуть розробляти власні норми на роботи, які не охоплені НЧМ, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами, для використання при наданні послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Такі норми не повинні погіршувати якість виконання відповідних робіт.

(пункт 3.5 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 06.02.2015 р. N 16)

3.6. Якщо робітники суб'єкта господарювання виконують роботи, що відповідають кваліфікаційним характеристикам суміжних професій, відповідні НЧМ застосовуються без зміни норм витрат часу та матеріально-технічних ресурсів. Наприклад, роботи з прибирання прибудинкової території, поливання дворів, клумб, газонів, для яких в НЧМ вказана професія "двірник", може виконувати "робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями" першого розряду.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

### IV. Застосування норм часу

(назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

4.1. Норми часу на виконання робіт з очищення території від снігу та льоду установлюються відповідно до НЧМ, наведених у таблицях 1 - 20 цього розділу.

4.2. Основні вимоги до застосування НЧМ при виконанні робіт з очищення території від снігу та льоду:

НЧМ 1-2-1 - 1-2-9, 1-4-1 - 1-4-3, що наведені у таблицях 2, 4 цього розділу, передбачено зсування снігу на відстань до 5 метрів. При застосуванні цих НЧМ на більшу відстань до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною понад 2 см визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-9, 1-2-1 - 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною до 10 см визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-9, 1-2-1 - 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу, який щойно випав, товщиною понад 10 см визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-9, 1-2-1 - 1-2-9, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,2;

витрати ресурсів на прибирання та зсування снігу зі сходів, розташованих на прибудинковій території, при підйомах на височину визначають за НЧМ 1-1-1 - 1-1-3, 1-2-1 - 1-2-3, що наведені в таблицях 1, 2 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу товщиною понад 2 см визначають за НЧМ 1-8-1 - 1-8-3, що наведені в таблиці 8 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на очищення території від полою товщиною шару понад 2 см визначають за НЧМ 1-9-1 - 1-9-3, що наведені в таблиці 9 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

НЧМ 1-16-3, 1-16-4, 1-17-2, що наведені в таблицях 16, 17 цього розділу, передбачено навантаження снігу та відколу на транспортний засіб або ємність при висоті бортів транспортного засобу або висоті стінок ємності до 1,6 метра. У разі більшої висоти бортів або стінок до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,2;

у випадку, коли навантаження, передбачене НЧМ 1-16-1 - 1-16-4, 1-17-1 - 1-17-2, що наведені в таблицях 16, 17 цього розділу, виконують на транспортні засоби, витрати ресурсів на їх експлуатацію потрібно визначати додатково;

витрати ресурсів на посипання території спеціальними сумішами визначають за НЧМ 1-20-1 - 1-20-3, що наведені в таблиці 20 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1; пісок (шифр ресурсу 1421-10634) замінюють на вищезгадану суміш, норму витрат якої приймають за проектом.

4.3. НЧМ на виконання робіт з очищення території від снігу та льоду.

Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2 см.

Склад робіт:

1-1-1 - 1-1-9: підмітання снігу, згрібання снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 1

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Територія з удосконаленим покриттям |
| 1-1-1 | 9162.2 | I | 0,18 |
| 1-1-2 | 9162.2 | II | 0,22 |
| 1-1-3 | 9162.2 | III | 0,25 |
| Територія з неудосконаленим покриттям |
| 1-1-4 | 9162.2 | I | 0,22 |
| 1-1-5 | 9162.2 | II | 0,27 |
| 1-1-6 | 9162.2 | III | 0,32 |
| Територія без покриття |
| 1-1-7 | 9162.2 | I | 0,27 |
| 1-1-8 | 9162.2 | II | 0,32 |
| 1-1-9 | 9162.2 | III | 0,38 |

Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см.

Склад робіт:

1-2-1 - 1-2-9: зсування снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 2

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Територія з удосконаленим покриттям |
| 1-2-1 | 9162.2 | I | 0,7 |
| 1-2-2 | 9162.2 | II | 0,9 |
| 1-2-3 | 9162.2 | III | 1,1 |
| Територія з неудосконаленим покриттям |
| 1-2-4 | 9162.2 | I | 0,9 |
| 1-2-5 | 9162.2 | II | 1,1 |
| 1-2-6 | 9162.2 | III | 1,35 |
| Територія без покриття |
| 1-2-7 | 9162.2 | I | 0,8 |
| 1-2-8 | 9162.2 | II | 1,0 |
| 1-2-9 | 9162.2 | III | 1,2 |

Очищення від снігу, який щойно випав.

Склад робіт:

1-3-1, 1-3-2: очищення від снігу; зсування снігу у вали або докупи на відстань до 15 метрів.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 3

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Східці |
| 1-3-1 | 9162.2 | 3,6 |
| Відмостки і майданчики |
| 1-3-2 | 9162.2 | 0,8 |

Очищення ділянок території від снігу при виконанні зимових механізованих робіт з прибирання.

Склад робіт:

1-4-1 - 1-4-3: очищення вручну ділянок, які неможливо прибрати машиною; зсування снігу і відколів на смугу механізованого прибирання.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 4

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-4-1 | 9162.2 | I | 0,2 |
| 1-4-2 | 9162.2 | II | 0,3 |
| 1-4-3 | 9162.2 | III | 0,38 |

Складання снігу у вали або купи після механізованого прибирання.

Склад робіт:

1-5-1: складання снігу у вали або купи.

Одиниця вимірювання: 10 куб. м.

Таблиця 5

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-5-1 | 9162.2 | 1,5 |

Підмітання снігу, який щойно випав, після обробки сумішшю піску з хлоридами.

Склад робіт:

1-6-1 - 1-6-3: підмітання снігу товщиною шару до 2 см; згрібання снігу докупи або у вали.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 6

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Територія з удосконаленим покриттям |
| 1-6-1 | 9162.2 | III | 0,72 |
| Територія з неудосконаленим покриттям |
| 1-6-2 | 9162.2 | III | 0,93 |
| Територія без покриття |
| 1-6-3 | 9162.2 | III | 1,10 |

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу та льоду після обробки реагентами.

Склад робіт:

1-7-1 - 1-7-3: очищення територій від ущільненого снігу скребком; згрібання снігу у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м.

Таблиця 7

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-7-1 | 9162.2 | I | 0,29 |
| 1-7-2 | 9162.2 | II | 0,36 |
| 1-7-3 | 9162.2 | III | 0,42 |

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу.

Склад робіт:

1-8-1 - 1-8-3: очищення територій від ущільненого снігу скребком; згрібання снігу у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м.

Таблиця 8

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-8-1 | 9162.2 | I | 0,26 |
| 1-8-2 | 9162.2 | II | 0,32 |
| 1-8-3 | 9162.2 | III | 0,4 |

Очищення території від полою.

Склад робіт:

1-9-1 - 1-9-3: сколювання полою товщиною шару до 2 см; згрібання відколів у вали або докупи.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м.

Таблиця 9

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-9-1 | 9162.2 | I | 0,69 |
| 1-9-2 | 9162.2 | II | 0,76 |
| 1-9-3 | 9162.2 | III | 0,83 |

Очищення від полою та льоду водостічних труб, кришок люків колодязів.

Склад робіт:

1-10-1: сколювання полою та льоду із зовнішньої поверхні водостічної труби до висоти 2 метри; згрібання відколів та льоду, що випали з труби, у вали або докупи та зсування їх до бортового каменю на відстань до 30 см;

1-10-2: сколювання полою та льоду з поверхні люків; згрібання відколів у вали або докупи та зсування їх до бортового каменю на відстань до 30 см.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 10

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водостічні труби |
| 1-10-1 | 9162.2 | 1,02 |
| Кришки люків колодязів |
| 1-10-2 | 9162.2 | 1,18 |

Очищення покрівлі.

Склад робіт:

1-11-1: очищення покрівлі від злежалого снігу;

1-11-2: очищення покрівлі від снігу, який щойно випав.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 11

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці покрівельника, люд.-год. | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Від злежалого снігу |
| 1-11-1 | 7131 | 2,5 | 2,0 |
| Від снігу, який щойно випав |
| 1-11-2 | 7131 | 3,3 | 2,0 |

Зсування снігу та відколу, скинутого з даху.

Склад робіт:

1-12-1: зсування у вали або докупи снігу та відколу, скинутого з даху, на відстань до 30 см.

Одиниця вимірювання: 10 куб. м.

Таблиця 12

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-12-1 | 9162.2 | 5,82 |

Очищення контейнерного майданчика в холодний період.

Склад робіт:

1-13-1: очищення майданчика від снігу та полою.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м.

Таблиця 13

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-13-1 | 9162.2 | 0,6 |

Сколювання льоду.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 14

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Товщина шару до 10 см |
| 1-14-1 | 9162.2 | 22,3 |
| Товщина шару понад 10 см |
| 1-14-2 | 9162.2 | 29,5 |

Перекидання снігу і відколу.

Склад робіт:

1-15-1: перекидання снігу і відколу на газони та вільні ділянки територій з подальшим рівномірним розкиданням.

Одиниця вимірювання: 10 куб. м.

Таблиця 15

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-15-1 | 9162.2 | 3,72 |

Завантаження снігу.

Склад робіт:

1-16-1, 1-16-2, 1-16-3, 1-16-4: навантаження снігу лопатою на транспорт або у ємність.

Одиниця вимірювання: 10 куб. м.

Таблиця 16

| Код норми | Шифр ресурсу | Щільність снігу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Висота підйому до 1 м |
| 1-16-1 | 9162.2 | Ущільнений сніг | 2,8 |
| 1-16-2 | 9162.2 | Сніг, який щойно випав | 2,2 |
| Висота підйому до 1,6 м |
| 1-16-3 | 9162.2 | Ущільнений сніг | 3,8 |
| 1-16-4 | 9162.2 | Сніг, який щойно випав | 2,75 |

Навантаження льоду.

Склад робіт:

1-17-1, 1-17-2: навантаження льоду лопатою на транспорт або у ємність.

Одиниця вимірювання: 1 т.

Таблиця 17

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Висота підйому до 1 м |
| 1-17-1 | 9162.2 | 0,65 |
| Висота підйому до 1,6 м |
| 1-17-2 | 9162.2 | 1,02 |

Підготування суміші піску з хлоридами.

Склад робіт:

1-18-1: просіювання піску крізь сито; розмішування з хлоридами.

Одиниця вимірювання: 10 куб. м.

Таблиця 18

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-18-1 | 9162.2 | 8,33 |

Транспортування суміші піску з хлоридами на візку або санчатах з місця складування до місця посипання.

Склад робіт:

1-19-1: наповнення ємності сумішшю піску з хлоридами; транспортування ємності з сумішшю на візку або санчатах до місця посипання на відстань до 100 м.

Одиниця вимірювання: 10 куб. м.

Таблиця 19

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-19-1 | 9162.2 | 10,6 |

Посипання територій.

Склад робіт:

1-20-1 - 1-20-3: посипання територій піском.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 20

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Клас території I |
| 1-20-1 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,2 |
|  | С1421-10634 | Пісок природний рядовий | куб. м | 0,015 |
| Клас території II |
| 1-20-2 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,24 |
|  | С1421-10634 | Пісок природний рядовий | куб. м | 0,017 |
| Клас території III |
| 1-20-3 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,28 |
|  | С1421-10634 | Пісок природний рядовий | куб. м | 0,02 |

4.4. НЧМ на виконання робіт з утримання території у період відсутності снігу.

НЧМ на роботи з утримання території у період відсутності снігу наведені у таблицях 21 - 44 цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

НЧМ 1-21-1 - 1-21-9, 1-34-1 - 1-34-3, 1-36-1 - 1-36-3, 1-39-1, наведеними у таблицях 21, 34, 36, 39 цього розділу, передбачено транспортування сміття після підмітання на відстань до 15 метрів. При застосуванні цих НЧМ на відстань більше 15 метрів до норм витрат праці застосовують такі коефіцієнти: на відстань до 25 м - 1,05, на відстань до 50 м - 1,1;

НЧМ 1-22-1 - 1-22-3, наведеними у таблиці 22 цього розділу, передбачено змітання сміття на смугу механізованого прибирання на відстань до 15 метрів. У разі більшої відстані до норм витрат праці застосовують коефіцієнт 1,1;

НЧМ 1-36-1 - 1-36-3, 1-37-1 - 1-37-3, 1-38-1 - 1-38-3, наведеними у таблицях 36, 37, 38 цього розділу, передбачено такі розміри урн:

чавунні литі урни - діаметр від 200 до 300 мм, висота - до 650 мм;

залізобетонні урни з металевими вкладишами - основа 320 х 320 мм, висота до 550 мм;

кулясті - діаметр кулі від 250 до 260 мм, висота підставки від 650 до 700 мм.

Витрати ресурсів на скошування трави з укосів, крутість яких становить понад 30 град., визначають за НЧМ 1-27-1 - 1-27-4, 1-28-1 - 1-28-4, 1-29-1 - 1-29-2, 1-30-1 - 1-30-2, 1-31-1 - 1-31-2, 1-32-1 - 1-32-2, 1-33-1 - 1-33-2, наведеними у таблицях 27 - 33 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 2,2;

(абзац десятий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

НЧМ 1-23-1 - 1-23-3, 1-24-1, 1-25-1 - 1-25-3, 1-35-1, 1-38-1 - 1-38-3, наведеними у таблицях 23 - 25, 35, 38 цього розділу, передбачено, що воду при поливанні, митті та промиванні зі шланга подають із водопроводу. Якщо подавання води здійснюють автономним насосом, до переліку машин додають відповідний насос, норму часу експлуатації якого приймають як 0,5 норми витрат праці.

Підмітання території.

Склад робіт:

1-21-1 - 1-21-9: підмітання території, збирання докупи та транспортування сміття в установлене місце.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 21

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Територія з удосконаленим покриттям |
| 1-21-1 | 9162.2 | I | 0,20 |
| 1-21-2 | 9162.2 | II | 0,25 |
| 1-21-3 | 9162.2 | III | 0,29 |
| Територія з неудосконаленим покриттям |
| 1-21-4 | 9162.2 | I | 0,28 |
| 1-21-5 | 9162.2 | II | 0,33 |
| 1-21-6 | 9162.2 | III | 0,37 |
| Територія без покриття |
| 1-21-7 | 9162.2 | I | 0,33 |
| 1-21-8 | 9162.2 | II | 0,37 |
| 1-21-9 | 9162.2 | III | 0,43 |

Очищення ділянки територій під час літніх механізованих робіт з прибирання.

Склад робіт:

1-22-1, 1-22-2, 1-22-3: підмітання ділянок, які неможливо прибрати механізованим способом; змітання сміття на смугу механізованого прибирання.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 22

| Код норми | Шифр ресурсу | Клас території | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-22-1 | 9162.2 | I | 0,23 |
| 1-22-2 | 9162.2 | II | 0,31 |
| 1-22-3 | 9162.2 | III | 0,40 |

Поливання території з покриттям та без покриття зі шланга.

Склад робіт:

1-23-1, 1-23-2, 1-23-3: поливання території зі шланга.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 23

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Клас території I |
| 1-23-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,07 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,02 |  |
| Клас території II |
| 1-23-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,12 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,024 |  |
| Клас території III |
| 1-23-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,14 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,03 |  |

Поливання газонів зі шланга.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 24

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-24-1 | 6113 | Витрати праці озеленювача | люд.-год. | 0,28 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |

Миття території з удосконаленими та неудосконаленими покриттями.

Склад робіт:

1-25-1 - 1-25-3: миття території зі шланга водою з додаванням мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 25

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Клас території I |
| 1-25-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,15 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,075 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Клас території II |
| 1-25-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,20 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,09 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Клас території III |
| 1-25-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,25 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,11 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

Консервування та розконсервування поливальної системи.

Склад робіт:

1-26-1: осушення мережі трубопроводів, огляд поливальної системи, складання опису недоліків, підготовка до зберігання;

1-26-2: огляд та запускання поливальної системи, очищення робочих частин дощувальників від нашарувань, загальна перевірка працездатності системи.

Одиниця вимірювання: 1 поливальна система.

Таблиця 26

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Консервування |
| 1-26-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,48 | 3,2 |
| Розконсервування |
| 1-26-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,73 | 3,2 |

Скошування трави вручну.

Склад робіт:

1-27-1 - 1-27-4: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 27

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На газонах суцільного типу |
| 1-27-1 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,49 | 3,0 |
| На газонах комбінованого типу |
| 1-27-2 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,52 | 3,0 |
| На схилах та укосах |
| 1-27-3 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,62 | 3,0 |
| На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах |
| 1-27-4 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,71 | 3,0 |

Скошування трави ручними механічними газонокосарками, мотокосами (тримерами).

(абзац тридцять дев'ятий пункту 4.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Склад робіт:

1-28-1 - 1-28-8: скошування трави, складання на краю ділянки.

(абзац сорок перший пункту 4.4 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 28

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На газонах суцільного типу ручними механічними газонокосарками |
| 1-28-1 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,42 | 4,0 |
| На газонах суцільного типу мотокосами (тримерами) |
| 1-28-2 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,26 | 4,0 |
|  | С270-0194-П2 | Мотокоса (тример) | маш.-год. | 0,26 |  |
| На газонах комбінованого типу ручними механічними газонокосарками |
| 1-28-3 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,45 | 4,0 |
| На газонах комбінованого типу мотокосами (тримерами) |
| 1-28-4 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,28 | 4,0 |
|  | С270-0194-П2 | Мотокоса (тример) | маш.-год. | 0,26 |  |
| На схилах та укосах ручними механічними газонокосарками |
| 1-28-5 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,53 | 4,0 |
| На схилах та укосах мотокосами (тримерами) |
| 1-28-6 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,32 | 4,0 |
|  | С270-0194-П2 | Мотокоса (тример) | маш.-год. | 0,32 |  |
| На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах ручними механічними газонокосарками |
| 1-28-7 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,60 | 4,0 |
| На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах мотокосами (тримерами) |
| 1-28-8 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,37 | 4,0 |
|  | С270-0194-П2 | Мотокоса (тример) | маш.-год. | 0,37 |  |

(таблиця 28 у редакції наказу Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Скошування трави ручними фронтальними газонокосарками з електричним приводом.

Склад робіт:

1-30-1, 1-30-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 30

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На газонах суцільного типу |
| 1-30-1 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,20 | 4,0 |
|  | С270-0194-П1 | Газонокосарка ручна з електроприводом | маш.-год. | 0,20 |  |
| На газонах комбінованого типу |
| 1-30-2 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,24 | 4,0 |
|  | С270-0194-П1 | Газонокосарка ручна з електроприводом | маш.-год. | 0,24 |  |

(таблиця 30 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Скошування трави ручними роторними газонокосарками з бензиновим приводом.

Склад робіт:

1-31-1, 1-31-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 31

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На газонах суцільного типу |
| 1-31-1 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,20 | 4,0 |
|  | С270-0194 | Газонокосарка моторна | маш.-год. | 0,20 |  |
| На газонах комбінованого типу |
| 1-31-2 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,25 | 4,0 |
|  | С270-0194 | Газонокосарка моторна | маш.-год. | 0,25 |  |

(таблиця 31 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Скошування трави ручними роторними газонокосарками з електричним приводом.

Склад робіт:

1-32-1, 1-32-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 32

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На газонах суцільного типу |
| 1-32-1 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,19 | 4,0 |
|  | С270-0194-П1 | Газонокосарка ручна з електроприводом | маш.-год. | 0,19 |  |
| На газонах комбінованого типу |
| 1-32-2 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,23 | 4,0 |
|  | С270-0194-П1 | Газонокосарка ручна з електроприводом | маш.-год. | 0,23 |  |

Скошування трави тракторними фронтальними газонокосарками.

Склад робіт:

1-33-1, 1-33-2: скошування трави, складання на краю ділянки.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 33

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На газонах суцільного типу |
| 1-33-1 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,06 | 4,0 |
|  | 8331 | Витрати праці тракториста | люд.-год. | 0,12 |  |
|  | С201-0407 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 20 кВт (27 к. с.) | маш.-год. | 0,12 |  |
|  | С270-0192 | Косарка тракторна | маш.-год. | 0,12 |  |
| На газонах комбінованого типу |
| 1-33-2 | 6113 | Витрати праці садівника (біля будинку) | люд.-год. | 0,07 | 4,0 |
|  | 8331 | Витрати праці тракториста | люд.-год. | 0,14 |  |
|  | С201-0407 | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 20 кВт (27 к. с.) | маш.-год. | 0,14 |  |
|  | С270-0192 | Косарка тракторна | маш.-год. | 0,14 |  |

(таблиця 33 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання газонів.

Склад робіт:

1-34-1 - 1-34-3: прибирання сміття з газонів, транспортування сміття у визначене місце.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 34

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття: газони середньої засміченості |
| 1-34-1 | 9162.2 | 1,17 |
| Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття: газони сильної засміченості |
| 1-34-2 | 9162.2 | 1,76 |
| Прибирання газонів від випадкового сміття |
| 1-34-3 | 9162.2 | 0,13 |

Прибирання дворового туалету на 2 - 3 місця.

Склад робіт:

1-35-1: підмітання туалету, миття зі шланга або з відра, транспортування сміття на відстань до 50 метрів, дезінфекція туалету.

Одиниця вимірювання: 10 туалетів.

Таблиця 35

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-35-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 5,0 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0124 |  |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,1 |  |

(таблиця 35 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Очищення урн від сміття.

Склад робіт:

1-36-1 - 1-36-3: очищення урн від сміття, транспортування сміття у визначене місце.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 36

| Код норми | Шифр ресурсу | Тип урн | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-36-1 | 9162.2 | Чавунні литі | 0,77 |
| 1-36-2 | 9162.2 | Залізобетонні з металевими вкладишами | 0,37 |
| 1-36-3 | 9162.2 | Кулясті | 0,64 |

Промивання урн вручну.

Склад робіт:

1-37-1 - 1-37-3: транспортування урн у визначене місце, промивання із застосуванням мийних засобів, транспортування чистих урн на місце.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 37

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чавунні литі |
| 1-37-1 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 1,13 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0028 |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |
| Залізобетонні з металевими вкладишами |
| 1-37-2 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,75 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,04 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0019 |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |
| Кулясті |
| 1-37-3 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 1,37 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0034 |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |

(таблиця 37 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Промивання урн зі шланга.

Склад робіт:

1-38-1 - 1-38-3 транспортування урн у визначене місце, промивання із застосуванням мийних засобів, транспортування чистих урн на місце.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 38

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чавунні литі |
| 1-38-1 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,63 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,08 |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |
| Залізобетонні з металевими вкладишами |
| 1-38-2 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,47 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,065 |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |
| Кулясті |
| 1-38-3 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,74 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,1 |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |

Прибирання листя в осінній період вручну.

Склад робіт:

1-39-1: прибирання території від опалого листя, віднесення на відстань до 15 метрів, підмітання майданчика.

Одиниця вимірювання: 1 куб. м.

Таблиця 39

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-39-1 | 9162.2 | 3,8 |

Прибирання скошеної трави з газонів.

Склад робіт:

1-40-1: згрібання скошеної трави з газонів граблями до кучі.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 40

| Код норми | Шифр ресурсу | Витрати праці двірника, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-40-1 | 9162.2 | 0,11 |

Промивання номерних ліхтарів.

Склад робіт:

1-41-1: промивання номерних ліхтарів мийними засобами, витирання насухо.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 41

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-41-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,96 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,01 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0024 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 41 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Протирання покажчиків.

Склад робіт:

1-42-1: вологе протирання покажчиків.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 42

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-42-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,36 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0009 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0005 |  |

(таблиця 42 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Вивішування або зняття прапорів.

Склад робіт:

1-43-1: вивішування або зняття прапорів за допомогою драбин.

Одиниця вимірювання: 10 прапорів.

Таблиця 43

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-43-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,94 | 2,0 |

Інші роботи.

Склад робіт:

1-44-1: підмітання, складання сміття докупи;

1-44-2: миття майданчика;

1-44-3: прочищення і піднімання ґрат, вигрібання бруду з приямка, установлення ґрат;

1-44-4: прибирання сміття з вимощень; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м.;

1-44-5: очищення кришок або решіток; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м;

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-6: очищення поверхонь зливостічних лотків; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м;

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто десятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-7: пробивання борозен у полою та їх прочищення;

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-8: зганяння талої чи дощової води з території, що прибирається;

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто дванадцятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-9: розставляння стояків, натягування сигнальної стрічки.

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци сто дев'ятий - сто одинадцятий
 вважати відповідно абзацами сто чотирнадцятим - сто шістнадцятим)

Одиниця вимірювання:

1-44-1, 1-44-2, 1-44-4: 100 кв. м;

1-44-3, 1-44-5: 10 шт.;

(абзац сто шістнадцятий пункту 4.4 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-6: 100 пог. м лотків;

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто сімнадцятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-7: 100 пог. м борозен;

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто вісімнадцятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-8: 10 кв. м;

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто дев'ятнадцятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-44-9: 100 пог. м огорожі.

(пункт 4.4 доповнено новим абзацом сто двадцятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Таблиця 44

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підмітання майданчика перед входом у під'їзд |
| 1-44-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,29 | 1,0 |
| Миття сходів і майданчика перед входом у під'їзд |
| 1-44-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,32 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,01 |  |
| Очищення приямків з металевими решітками біля входу на сходи |
| 1-44-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,96 | 1,0 |
| Прибирання вимощень |
| 1-44-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,68 | 2,0 |
| Очищення кришок колодязів та водостічних решіток |
| 1-44-5 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,84 | 1,0 |
| Очищення поверхонь зливостічних лотків |
| 1-44-6 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 1,26 | 1,0 |
| Улаштування в період відлиги борозен у полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої |
| 1-44-7 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,25 | 1,0 |
| Відведення з території, що прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) |
| 1-44-8 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,11 | 1,0 |
| Установлення огорож у місцях, що небезпечні для пішоходів |
| 1-44-9 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,39 | 1,0 |
|  | За проектом | Стрічка сигнальна | пог. м | 105 |  |
|  | За проектом | Лісоматеріали | куб. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Цвяхи | т | За проектом |  |

(таблиця 44 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

4.5. НЧМ на виконання робіт з прибирання сміття.

НЧМ на виконання робіт з прибирання сміття наведені у таблицях 45 - 55 цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

витрати ресурсів на вилучення сміття зі сміттєприймальних камер у будинках з особливо складними і підвальними проходами, де немає можливості поставити бак для сміття, визначають за НЧМ 1-46-1 - 1-46-9, наведеними у таблиці 46 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

витрати ресурсів на вилучення сміття зі сміттєприймальних камер з транспортуванням сміття від житлового будинку до контейнерного майданчика на відстань понад 30 м визначають за НЧМ 1-46-1 - 1-46-9, наведеними у таблиці 46 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на прибирання сміттєприймальних камер розміром до 10 кв. м визначають за НЧМ 1-48-1 - 1-48-2, наведеними у таблиці 48 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,1;

витрати ресурсів на миття бачків для харчових відходів визначають за НЧМ 1-51-2 та 1-51-3, наведеними у таблиці 51 цього розділу, із застосуванням до норм витрат часу коефіцієнта 1,2.

Профілактичний огляд сміттєпроводу та сміттєзбірника.

Склад робіт:

1-45-1: огляд усіх елементів сміттєпроводів та сміттєзбірників.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м сміттєпроводу.

Таблиця 45

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-45-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 4,27 | 2,0 |

Вилучення сміття зі сміттєприймальних камер.

Склад робіт:

1-46-1 - 1-46-9: закриття шибера або клапана, заповнення сміттєзбірника або бункерів, переміщення ємностей до місця завантаження або схову, встановлення порожніх ємностей, відкриття шибера або клапана.

Одиниця вимірювання: 1 куб. м місткості.

Таблиця 46

| Код норми | Місцезнаходження камер | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Переносний сміттєзбірник |
| 1-46-1 | I поверх | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,25 | 2,0 |
| 1-46-2 | II поверх | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,63 | 2,0 |
| 1-46-3 | Підвал | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,92 | 2,0 |
| Сміттєзбірник - бункер |
| 1-46-4 | I поверх | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,82 | 2,0 |
| 1-46-5 | II поверх | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,11 | 2,0 |
| 1-46-6 | Підвал | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,43 | 2,0 |
| Сміттєзбірник - контейнер |
| 1-46-7 | I поверх | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,6 | 2,0 |
| 1-46-8 | II поверх | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,71 | 2,0 |
| 1-46-9 | Підвал | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,95 | 2,0 |

Вологе підмітання підлоги сміттєприймальних камер.

Склад робіт:

1-47-1: підмітання підлоги сміттєприймальних камер з попереднім її зволоженням.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м.

Таблиця 47

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-47-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,11 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0008 |  |

Прибирання сміттєприймальних камер.

Склад робіт:

1-48-1, 1-48-2: прибирання бруду, миття стін та підлоги.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м.

Таблиця 48

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промивання за допомогою шланга |
| 1-48-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,35 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0005 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0009 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Промивання без допомоги шланга |
| 1-48-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,85 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,004 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0021 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 48 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводу.

Склад робіт:

1-49-1: очищення клапанів від бруду, миття водою з мийними засобами, витирання насухо.

Одиниця вимірювання: 10 клапанів.

Таблиця 49

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-49-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,94 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0005 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0023 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 49 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Миття сміттєзбірників.

Склад робіт:

1-50-1 - 1-50-4: транспортування сміттєзбірників до місця миття, миття, транспортування та встановлення на місце.

Одиниця вимірювання: 10 сміттєзбірників.

Таблиця 50

| Код норми | Тип миття | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контейнерні сміттєзбірники |
| 1-50-1 | За допомогою шланга | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,64 | 2,0 |
|  |  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  |  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0016 |  |
|  |  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| 1-50-2 | Без допомоги шланга | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,38 | 2,0 |
|  |  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,03 |  |
|  |  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0034 |  |
|  |  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Переносні сміттєзбірники |
| 1-50-3 | За допомогою шланга | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,44 | 2,0 |
|  |  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,04 |  |
|  |  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0011 |  |
|  |  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| 1-50-4 | Без допомоги шланга | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,89 | 2,0 |
|  |  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,025 |  |
|  |  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0022 |  |
|  |  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 50 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання бункерів.

Склад робіт:

1-51-1 - 1-51-3: закриття шибера або клапана, очищення бункера від бруду та промивання водою з мийними засобами.

Одиниця вимірювання:

1-51-1, 1-51-2: 10 бункерів;

1-51-3: 10 кв. м площі.

Таблиця 51

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промивання за допомогою шланга |
| 1-51-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,96 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,08 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0049 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Промивання без допомоги шланга |
| 1-51-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 4,1 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,07 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,01 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Промивання без допомоги шланга |
| 1-51-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,1 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,02 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0002 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 51 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання контейнерних майданчиків.

Склад робіт:

1-52-1: прибирання сміття навколо контейнера і завантаження його в контейнер.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м.

Таблиця 52

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-52-1 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,24 |

Дезінфекція сміттєзбірників.

Склад робіт:

1-53-1 - 1-53-3: очищення сміттєзбірника від бруду, обробка дезінфекційним розчином.

Одиниця вимірювання: 10 сміттєзбірників.

Таблиця 53

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бункер |
| 1-53-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,68 | 2,0 |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,001 |  |
| Контейнер |
| 1-53-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,97 | 2,0 |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0025 |  |
| Переносний сміттєзбірник |
| 1-53-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,58 | 2,0 |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0015 |  |

Дезінфекція усіх елементів стволів сміттєпроводу.

Склад робіт:

1-54-1, 1-54-2: очищення усіх елементів сміттєпроводу від бруду, обробка дезінфекційним розчином.

Одиниця вимірювання: 10 м сміттєпроводу.

Таблиця 54

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вручну |
| 1-54-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,34 | 2,0 |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,003 |  |
| За допомогою йоржів з ручними лебідками |
| 1-54-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,18 | 2,0 |
|  | С203-0301 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН (1 т) | маш.-год. | 0,1 |  |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0015 |  |

Навантаження сміття на транспортний засіб або ємність вручну.

Склад робіт:

1-55-1 - 1-55-3: завантаження сміття лопатами в кузов вантажного автомобіля або у ємність.

Одиниця вимірювання:

1-55-1, 1-55-2: 1 т;

1-55-3: 1 куб. м.

Таблиця 55

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ущільнене сміття |
| 1-55-1 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,6 |
| Неущільнене сміття |
| 1-55-2 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,49 |
| Пухке сміття |
| 1-55-3 | 9162.2 | Витрати праці двірника | люд.-год. | 0,38 |

4.6. НЧМ на виконання робіт з утримання приміщень житлових будинків.

НЧМ на виконання робіт з утримання приміщень житлових будинків наведені у таблицях 56 - 74 цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

у НЧМ 1-56-1 - 1-56-4, 1-57-1 - 1-57-4, 1-58-1 - 1-58-4, 1-59-1 - 1-59-2, наведених у таблицях 56 - 59 цього розділу, ступінь наповненості приміщення визначають шляхом ділення площі, зайнятої меблями та іншими предметами, що знаходяться на підлозі, на загальну площу приміщення;

у НЧМ 1-60-1 - 1-60-7, 1-61-1 - 1-61-7, наведених у таблицях 60, 61 цього розділу, під легким доступом для роботи розуміють можливість проведення миття вікон з підлоги, з підвіконників, з помостів без використання приставних драбин;

у НЧМ 1-60-1 - 1-60-7, 1-61-1 - 1-61-7, наведених у таблицях 60, 61 цього розділу, під звичайною конфігурацією розуміють конструкцію віконних рам, у якій довжина криволінійних меж чарунок усередині рам становить не більше ніж 20 % загальної довжини меж чарунок усередині рам;

витрати ресурсів на вологе підмітання сходових кліток і маршів у будинках, що мають вантажний ліфт, визначають за НЧМ 1-67-1 - 1-67-4, 1-68-1 - 1-68-4, наведеними у таблицях 67, 68 цього розділу, із застосуванням до норм витрат праці коефіцієнта 1,05;

обсяг робіт у НЧМ 1-64-1, наведених у таблиці 64 цього розділу, визначають за площею проекції огороджень, ґрат на вертикальну або горизонтальну поверхню;

обсяг робіт у НЧМ 1-65-2 та 1-65-3, наведених у таблиці 65 цього розділу, визначають за площею усіх поверхонь об'єктів, що доступна при замкнених дверцятах.

Прибирання горищ, підвалів та інших приміщень загального користування, вільних від обладнання, до яких не передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-56-1 - 1-56-4: підмітання, прибирання і транспортування сміття у сміттєзбірник або контейнер для сміття.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 56

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ступінь наповненості до 0,2 |
| 1-56-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,41 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,001 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,5 |
| 1-56-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,51 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0013 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,5 до 0,75 |
| 1-56-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,62 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0015 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,75 |
| 1-56-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,75 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0019 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 56 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання бойлерних, машинних відділень, майстерень та інших приміщень загального користування, які містять обладнання, до яких не передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-57-1 - 1-57-4: підмітання горищ, підвалів, бойлерних, прибирання та транспортування бруду у визначене місце.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 57

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ступінь наповненості до 0,2 |
| 1-57-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,51 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0013 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,5 |
| 1-57-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,64 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0016 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,5 до 0,75 |
| 1-57-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,78 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0019 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,75 |
| 1-57-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,90 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0022 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 57 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання кабінетів, приймальних, залів засідань, дитячих кімнат та інших приміщень загального користування, до яких передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-58-1 - 1-58-4: підмітання, прибирання і транспортування сміття у сміттєзбірник або контейнер для сміття, протирання вологими ганчірками меблів, радіаторів, миття підлоги.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 58

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ступінь наповненості до 0,2 |
| 1-58-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,60 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0015 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,5 |
| 1-58-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,75 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0019 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,5 до 0,75 |
| 1-58-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,91 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0023 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,75 |
| 1-58-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,08 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0027 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 58 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання холів, коридорів, вестибюлів, галерей та інших приміщень загального користування, до яких передбачений вільний доступ.

Склад робіт:

1-59-1, 1-59-2: підмітання, прибирання і транспортування сміття у сміттєзбірник або контейнер для сміття, протирання вологими ганчірками меблів, радіаторів, миття підлоги.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 59

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ступінь наповненості до 0,2 |
| 1-59-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,41 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,001 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Ступінь наповненості понад 0,2 до 0,4 |
| 1-59-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,55 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0014 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 59 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Миття вікон з легким доступом для роботи.

Склад робіт:

1-60-1 - 1-60-7: відкриття рам, миття рам, переплетінь, відкосів; нанесення на скло мийного розчину, протирання сухою ганчіркою або тканиною.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м скла з одного боку.

Таблиця 60

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Звичайна конфігурація, суцільне скло |
| 1-60-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,66 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0066 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Звичайна конфігурація, не більше п'яти чарунок |
| 1-60-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,21 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,008 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Звичайна конфігурація, більше п'яти чарунок |
| 1-60-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,32 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0083 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Складна конфігурація |
| 1-60-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 4,42 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,011 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Суцільне скло вітринного типу |
| 1-60-5 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,43 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,006 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Скло вітринного типу, не більше п'яти чарунок |
| 1-60-6 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,16 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0079 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Скло вітринного типу, більше п'яти чарунок |
| 1-60-7 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,67 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0091 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 60 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Миття вікон з ускладненим доступом для роботи.

Склад робіт:

1-61-1 - 1-61-7: відкриття рам, миття рам, переплетінь, відкосів; нанесення на скло мийного розчину, протирання сухою ганчіркою або тканиною.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м скла з одного боку.

Таблиця 61

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Звичайна конфігурація, суцільне скло |
| 1-61-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,48 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0087 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Звичайна конфігурація, не більше п'яти чарунок |
| 1-61-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 4,05 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,01 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Звичайна конфігурація, більше п'яти чарунок |
| 1-61-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 4,93 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0123 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Складна конфігурація |
| 1-61-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 5,81 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0145 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Суцільне скло вітринного типу |
| 1-61-5 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,29 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0082 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Скло вітринного типу, не більше п'яти чарунок |
| 1-61-6 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 4,01 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,01 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Скло вітринного типу, більше п'яти чарунок |
| 1-61-7 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 4,70 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0117 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 61 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Змітання пилу зі стелі.

Склад робіт:

1-62-1: сухе змітання волосяною щіткою.

(абзац тридцять шостий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 62

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-62-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,92 | 2,0 |
|  | Рядок виключено |  |  |  |  |

(таблиця 62 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Вологе протирання.

Склад робіт:

1-63-1 - 1-63-3: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 63

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стіни |
| 1-63-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,47 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0037 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,025 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Двері |
| 1-63-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,25 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0056 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Підвіконня |
| 1-63-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,0 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,005 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,035 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 63 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Вологе протирання.

Склад робіт:

1-64-1 - 1-64-4: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

(абзац сорок четвертий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Одиниця вимірювання:

1-64-1, 1-64-4: 100 кв. м;

(абзац сорок шостий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-64-2, 1-64-3: 100 м.

Таблиця 64

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Віконні огородження, ґрати |
| 1-64-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,03 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,005 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,005 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Поручні |
| 1-64-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,66 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0041 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Сходи на горище |
| 1-64-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,29 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0032 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Огородження ліфтових шахт з металевої сітки |
| 1-64-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,10 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0077 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,010 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 64 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Вологе протирання.

Склад робіт:

1-65-1 - 1-65-3: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання:

1-65-1: 100 шт.;

1-65-2, 1-65-3: 100 кв. м.

(абзац п'ятдесят третій пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Таблиця 65

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Опалювальні радіатори |
| 1-65-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,76 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0069 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Секційні (поворотні) поштові скриньки |
| 1-65-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,11 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0028 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Індивідуальні поштові скриньки, шафи та дверцята електрощитів, корпусів та дверцята електричних пристроїв усіх типів |
| 1-65-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,3 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0032 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,08 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 65 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Вологе протирання плафонів.

Склад робіт:

1-66-1: вологе протирання з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 66

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-66-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,07 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0002 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,006 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 66 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Вологе підмітання сходових кліток і маршів перших трьох поверхів.

Склад робіт:

1-67-1 - 1-67-4: підмітання попередньо зволожених сходових кліток та маршів.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 67

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє |
| 1-67-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,74 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід |
| 1-67-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,11 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт |
| 1-67-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,06 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід |
| 1-67-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,25 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |

Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху.

Склад робіт:

1-68-1, 1-68-2, 1-68-3, 1-68-4: підмітання попередньо зволожених сходових кліток і маршів.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 68

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє |
| 1-68-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,55 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід |
| 1-68-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,93 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт |
| 1-68-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,79 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід |
| 1-68-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,93 | 2 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |

Вологе підмітання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів.

Склад робіт:

1-69-1, 1-69-2: підмітання попередньо зволоженого майданчика.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 69

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За відсутності ліфта на сходовій клітці |
| 1-69-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,66 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| За наявності ліфта на сходовій клітці |
| 1-69-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,70 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |

Вологе підмітання місць для бачків з харчовими відходами.

Склад робіт:

1-70-1 - 1-70-4: підмітання попередньо зволожених майданчиків.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 70

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє |
| 1-70-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,85 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід |
| 1-70-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,85 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт |
| 1-70-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,85 | 1,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід |
| 1-70-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,85 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |

Миття сходових кліток і маршів перших трьох поверхів.

Склад робіт:

1-71-1 - 1-71-4: миття з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 71

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє |
| 1-71-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,21 | 1,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0055 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід |
| 1-71-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,6 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0065 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт |
| 1-71-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,35 | 1,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0059 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід |
| 1-71-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,65 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0066 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 71 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Миття сходових кліток і маршів вище третього поверху.

Склад робіт:

1-72-1 - 1-72-4: миття з періодичною заміною води та мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 72

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обладнання на сходових клітках: обладнання відсутнє |
| 1-72-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,1 | 1,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0052 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Обладнання на сходових клітках: сміттєпровід |
| 1-72-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,5 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0062 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт |
| 1-72-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,25 | 1,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0056 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Обладнання на сходових клітках: ліфт і сміттєпровід |
| 1-72-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,55 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0063 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 72 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання туалету в приміщенні.

Склад робіт:

1-73-1, 1-73-2: підмітання, миття зі шланга або з відра, дезінфекція туалету, транспортування сміття до сміттєзбірника або контейнера для сміття.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 73

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жіночий туалет |
| 1-73-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,5 | 2,0 |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0087 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Чоловічий туалет |
| 1-73-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 3,78 | 2,0 |
|  | За проектом | Засоби для дезінфекції | кг | За проектом |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0094 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,05 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 73 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Прибирання кабін ліфтів.

Склад робіт:

1-74-1: підмітання підлоги кабіни ліфта з попереднім її зволоженням;

1-74-2: миття підлоги кабіни ліфта з періодичною зміною води або мийного розчину;

1-74-3: протирання стін і дверей кабіни ліфта з періодичною зміною води або мийного розчину;

1-74-4: миття стін і дверей кабіни ліфта з періодичною зміною води або мийного розчину.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 74

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вологе підмітання, тип поверхні: підлога |
| 1-74-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,0 | 2,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,008 |  |
| Миття, тип поверхні: підлога |
| 1-74-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,77 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0044 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Протирання, тип поверхні: стіни та двері |
| 1-74-3 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,0 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,005 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,025 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Миття, тип поверхні: стіни та двері |
| 1-74-4 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 2,78 | 2,0 |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0069 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,06 |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

(таблиця 74 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

4.7. НЧМ на виконання робіт з утримання внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, вентиляції та димовидалення.

НЧМ на виконання робіт з утримання внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, вентиляції та димовидалення наведені у таблицях 75 - 119 цього розділу.

Вимоги до зазначених НЧМ:

у НЧМ, наведених у таблицях 75 - 109 цього розділу, під діаметром розуміють діаметр умовного проходу;

у НЧМ 1-104-1 - 1-104-3, наведених у таблиці 104 цього розділу, передбачена герметизація за допомогою ущільнювальних прядок на сурику; при герметизації шляхом встановлення прокладок очіс льняний та сурик свинцевий із переліку матеріалів видаляють, витрати прокладок враховують додатково згідно з пунктом 3.4 розділу III цих Норм.

Огляд трубопроводів систем гарячого і холодного водопостачання, централізованого опалення.

Склад робіт:

1-75-1: огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 75

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-75-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,2 | 4,0 |

Огляд ізоляції трубопроводів систем гарячого і холодного водопостачання, централізованого опалення.

Склад робіт:

1-76-1: перевірка стану ізоляції, покриття ізоляції, опор, кріплень.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 76

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-76-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,1 | 4,0 |

Огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення.

Склад робіт:

1-77-1: огляд опалювальних приладів.

Одиниця вимірювання: 100 шт.

Таблиця 77

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-77-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 10,5 | 4,0 |

Огляд запірної та регулювальної арматури системи централізованого опалення у горищних та підвальних приміщеннях.

Склад робіт:

1-78-1: огляд арматури.

Одиниця вимірювання: 100 шт.

Таблиця 78

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-78-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 8,8 | 4,0 |

Огляд системи водовідведення.

Склад робіт:

1-79-1: огляд системи водовідведення.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 79

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-79-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,2 | 4,0 |

Огляд водопідігрівачів системи централізованого опалення.

Склад робіт:

1-80-1, 1-80-2: огляд водопідігрівача.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 80

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трубчастий водопідігрівач |
| 1-80-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,5 | 4,0 |
| Пластинчатий водопідігрівач |
| 1-80-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,4 | 4,0 |

Консервація або розконсервація системи централізованого опалення.

Склад робіт:

1-81-1: зливання води із системи, огляд системи, складання опису недоліків, консервування;

(абзац тридцять другий пункту 4.7 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-81-2: огляд та запускання системи, загальна перевірка працездатності системи.

(абзац тридцять третій пункту 4.7 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

(абзац тридцять четвертий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Таблиця 81

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Консервація |
| 1-81-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,48 | 3,2 |
| Розконсервація |
| 1-81-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,73 | 3,2 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |

Гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж.

Склад робіт:

1-82-1: під'єднання до системи гідравлічного преса, заповнення системи водою, випробування, від'єднання гідравлічного преса;

1-82-2: під'єднання до системи гідравлічного преса, перекривання засувок (вентилів), випробування, від'єднання гідравлічного преса;

1-82-3: перекривання засувок, під'єднання гідравлічного преса, заповнення приладу водою, випробування, від'єднання гідравлічного преса.

Одиниця вимірювання:

1-82-1: 100 пог. м;

1-82-2, 1-80-3: 1 шт.

Таблиця 82

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Випробування трубопроводів |
| 1-82-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,20 | 4,5 |
|  | С233-0330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш.-год. | 1,07 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Випробування вузлів управління |
| 1-82-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,50 | 4,5 |
|  | С233-0330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш.-год. | 0,73 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Випробування водопідігрівачів, радіаторів |
| 1-82-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,20 | 4,5 |
|  | С233-0330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш.-год. | 0,59 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |

Промивання систем гарячого і холодного водопостачання, централізованого опалення.

Склад робіт:

1-83-1, 1-83-2: заповнення системи водою з мийними засобами, промивання, зливання розчину, промивання чистою водою;

1-83-3: від'єднання приладу від мережі, під'єднання промивального контуру, промивання водою з мийними засобами, промивання, зливання розчину, промивання чистою водою, від'єднання приладу та під'єднання його до мережі.

Одиниця вимірювання:

1-83-1, 1-83-2: 100 пог. м;

1-83-3: 1 шт.

Таблиця 83

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промивання трубопроводів, діаметр умовного проходу до 40 мм |
| 1-83-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 6,20 | 4,5 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Промивання трубопроводів, діаметр умовного проходу до 100 мм |
| 1-83-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 8,40 | 4,5 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |
| Промивання опалювального приладу (радіатора) |
| 1-83-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,10 | 4,5 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Розчин мийний | кг | За проектом |  |

Закріплення трубопроводів та приладів.

Склад робіт:

1-84-1, 1-84-2: видалення кронштейна чи гачка, видалення пробки, забивання нової пробки, встановлення нового кронштейна чи гачка.

Одиниця вимірювання:

1-84-1: 1 кронштейн;

1-84-2: 1 гачок.

Таблиця 84

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна кронштейна для труб та приладів |
| 1-84-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,5 | 3,0 |
|  | За проектом | Кронштейн | шт. | 1,0 |  |
| Заміна гачка для труб та приладів |
| 1-84-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,16 | 3,0 |
|  | За проектом | Гачок | шт. | 1,0 |  |

Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт.

Склад робіт:

1-85-1: огляд муфтових з'єднань, підтягування контргайок, муфт.

Одиниця вимірювання: 1 з'єднання.

Таблиця 85

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-85-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,3 | 3,0 |

Очищення трубопроводу без ізоляції.

Склад робіт:

1-86-1 - 1-86-3: очищення трубопроводу від бруду та старої фарби.

Одиниця вимірювання: 100 пог. м.

Таблиця 86

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зовнішній діаметр до 50 мм |
| 1-86-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 21,3 | 2,0 |
|  | За проектом | Кронштейни | шт. | За проектом |  |
| Зовнішній діаметр до 80 мм |
| 1-86-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 23,2 | 2,0 |
|  | За проектом | Кронштейни | шт. | За проектом |  |
| Зовнішній діаметр до 110 мм |
| 1-86-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 28,0 | 2,0 |
|  | За проектом | Кронштейни | шт. | За проектом |  |

Очищення конденсаційного горщика, інжектора, елеватора, грязьовика, повітрозбірника, компенсатора, вантуза, компенсатора, водонапірного бака.

(абзац шістдесят четвертий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Склад робіт:

1-87-1 - 1-87-7: від'єднання від системи, розбирання, промивання, складання, під'єднання до системи.

1-87-8: відкриття бака, очищення бака від бруду та іржі, знезараження та промивання бака, закриття бака.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом шістдесят сьомим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци шістдесят сьомий - двісті двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами шістдесят восьмим - двісті двадцять п'ятим)

Одиниця вимірювання:

(абзац шістдесят восьмий пункту 4.7 у редакції наказу
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-87-1 - 1-87-7: 1 шт.;

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом шістдесят дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-87-8: 1 куб. м бака.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом сімдесятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци шістдесят дев'ятий - двісті двадцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами сімдесят першим - двісті двадцять сьомим)

Таблиця 87

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очищення конденсаційного горщика |
| 1-87-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,12 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Очищення інжектора |
| 1-87-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,72 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Очищення елеватора |
| 1-87-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,85 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Очищення грязьовика |
| 1-87-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,72 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Очищення повітрозбірника |
| 1-87-5 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,53 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Очищення компенсатора |
| 1-87-6 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,72 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Очищення вантуза |
| 1-87-7 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,27 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Очищення, промивання, знезараження водонапірних баків на горищах будівель |
| 1-87-8 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 5,14 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Засоби для знезараження | кг | За проектом |  |

(таблиця 87 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Очищення фільтра.

Склад робіт:

1-88-1, 1-88-2: від'єднання фільтра від системи, розбирання, промивання, складання, під'єднання фільтра до системи.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 88

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зовнішній діаметр труб до 30 мм |
| 1-88-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,45 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Зовнішній діаметр труб до 50 мм |
| 1-88-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,55 | 4,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |

Очищення від накипу водопідігрівачів, змійовиків.

Склад робіт:

1-89-1, 1-89-2: випускання води з водопідігрівача, від'єднання водопідігрівача від трубопроводу, знімання кришки і змійовика або труби з очищенням від прокладки, очищення водопідігрівача та змійовика від накипу і бруду, установлення змійовика або труби і кришки водопідігрівача, встановлення нової прокладки, приєднання до трубопроводу, випробування.

Одиниця вимірювання: 1 водопідігрівач.

Таблиця 89

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр до 1 м |
| 1-89-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 21,07 | 4,0 |
|  | С111-1746 | Прокладки паронітові | т | 0,00032 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Діаметр до 2 м |
| 1-89-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 42,28 | 4,0 |
|  | С111-1746 | Прокладки паронітові | т | 0,00032 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |

Очищення від бруду та іржі розширювального бака.

Склад робіт:

1-90-1 - 1-90-18: відкриття люка-лазу, очищення від бруду та іржі розширювального бака, закриття люка-лазу.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 90

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Місткість бака 0,075 м 3 |
| 1-90-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,33 | 4,0 |
| Місткість бака 0,1 м 3 |
| 1-90-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,45 | 4,0 |
| Місткість бака 0,15 м 3 |
| 1-90-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,67 | 4,0 |
| Місткість бака 0,2 м 3 |
| 1-90-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,89 | 4,0 |
| Місткість бака 0,25 м 3 |
| 1-90-5 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,12 | 4,0 |
| Місткість бака 0,3 м 3 |
| 1-90-6 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,34 | 4,0 |
| Місткість бака 0,4 м 3 |
| 1-90-7 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,79 | 4,0 |
| Місткість бака 0,5 м 3 |
| 1-90-8 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,24 | 4,0 |
| Місткість бака 0,6 м 3 |
| 1-90-9 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,69 | 4,0 |
| Місткість бака 0,7 м 3 |
| 1-90-10 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,13 | 4,0 |
| Місткість бака 0,8 м 3 |
| 1-90-11 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,58 | 4,0 |
| Місткість бака 0,9 м 3 |
| 1-90-12 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 4,02 | 4,0 |
| Місткість бака 1,0 м 3 |
| 1-90-13 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 4,47 | 4,0 |
| Місткість бака 1,2 м 3 |
| 1-90-14 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 5,37 | 4,0 |
| Місткість бака 1,5 м 3 |
| 1-90-15 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 6,71 | 4,0 |
| Місткість бака 2,0 м 3 |
| 1-90-16 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 8,95 | 4,0 |
| Місткість бака 2,5 м 3 |
| 1-90-17 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 11,18 | 4,0 |
| Місткість бака 3,0 м 3 |
| 1-90-18 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 13,42 | 4,0 |

Усунення засмічення системи гарячого та холодного водопостачання і водовідведення.

(абзац вісімдесят третій пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Склад робіт:

1-91-1: перекриття води, відкриття доступу до внутрішньої порожнини труби, пробивання засмічення дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення бруду, закриття доступу до внутрішньої порожнини труби, відкриття води;

(абзац вісімдесят п'ятий пункту 4.7 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-91-2, 1-91-4, 1-94-6: додавати на кожен наступний метр трубопроводу понад 4 м;

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом вісімдесят шостим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-91-3, 1-91-5: знімання кришки або ревізії, пробивання засмічення дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення бруду, встановлення кришки або ревізії.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом вісімдесят сьомим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци вісімдесят шостий - двісті двадцять сьомий
 вважати відповідно абзацами вісімдесят восьмим - двісті двадцять дев'ятим)

Одиниця вимірювання:

(абзац вісімдесят восьмий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-91-1, 1-91-3, 1-91-5: 1 операція;

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом вісімдесят дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-91-2, 1-91-4, 1-91-6: 1 м трубопроводу.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом дев'яностим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци вісімдесят дев'ятий - двісті двадцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'яносто першим - двісті тридцять першим)

Таблиця 91

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Система гарячого та холодного водопостачання |
| 1-91-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,23 | 3,0 |
| 1-91-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,3 | 3,0 |
| Система водовідведення, діаметр умовного проходу до 50 мм |
| 1-91-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,80 | 3,0 |
| 1-91-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,24 | 3,0 |
| Система водовідведення, діаметр умовного проходу до 100 мм |
| 1-91-5 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,40 | 3,0 |
| 1-91-6 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,20 | 3,0 |

(таблиця 91 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях.

Склад робіт:

1-92-1 - 1-92-10: роз'єднання стику, зняття старої прокладки, очищення фланців від старої прокладки, бруду, з'єднання фланцевого стику зі встановленням нової прокладки.

Одиниця вимірювання: 1 прокладка.

Таблиця 92

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Паронітові прокладки |
| Діаметр до 50 мм |
| 1-92-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,59 | 3,5 |
|  | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00012 |  |
| Діаметр до 100 мм |
| 1-92-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,83 | 3,5 |
|  | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00024 |  |
| Діаметр до 125 мм |
| 1-92-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,00 | 3,5 |
|  | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00036 |  |
| Діаметр до 150 мм |
| 1-92-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,21 | 3,5 |
|  | С1546-54 | Пароніт | т | 0,000408 |  |
| Діаметр до 200 мм |
| 1-92-5 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,48 | 3,5 |
|  | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00061 |  |
| Б. Гумові прокладки |
| Діаметр до 50 мм |
| 1-92-6 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,58 | 3,5 |
|  | С111-0849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | т | 0,0001 |  |
| Діаметр до 100 мм |
| 1-92-7 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,83 | 3,5 |
|  | С111-0849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | т | 0,0002 |  |
| Діаметр до 125 мм |
| 1-92-8 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,00 | 3,5 |
|  | С111-0849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | т | 0,0003 |  |
| Діаметр до 150 мм |
| 1-92-9 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,19 | 3,5 |
|  | С111-0849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | т | 0,00034 |  |
| Діаметр до 200 мм |
| 1-92-10 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,45 | 3,5 |
|  | С111-0849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | т | 0,00051 |  |

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів.

Склад робіт:

1-93-1, 1-93-2: зняття показів за необхідності, знімання приладів з від'єднанням від трубопроводів, огляд та встановлення.

(абзац дев'яносто сьомий пункту 4.7 у редакції наказу Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Одиниця вимірювання: 1 прилад.

Таблиця 93

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водомірне скло з кранами (покажчик рівня) |
| 1-93-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,25 | 4,0 |
| Манометр, термометр |
| 1-93-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,48 | 4,0 |

Заміна прокладки каналізаційної ревізії.

Склад робіт:

1-94-1: знімання ревізії або кришки, зняття старої прокладки, очищення місця, встановлення нової прокладки, встановлення ревізії або кришки.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 94

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-94-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,35 | 3,0 |

Закарбування розтруба на стояку системи водовідведення.

Склад робіт:

1-95-1: очищення розтруба від старого ущільнення, встановлення нового з китуванням мастикою.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 95

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-95-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,80 | 3,0 |
|  | С111-1702 | Мастика бітумна | т | За проектом |  |

Закарбування розтруба каналізаційних труб.

Склад робіт:

1-96-1 - 1-96-5: розчищення верхнього шару стику; закарбування розтруба азбестоцементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 96

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр труб до 50 мм |
| 1-96-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,46 | 3,0 |
|  | С111-1597 | Азбестоцементна суміш | куб. м | За проектом |  |
| Діаметр труб до 75 мм |
| 1-96-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,52 | 3,0 |
|  | С111-1597 | Азбестоцементна суміш | куб. м | За проектом |  |
| Діаметр труб до 100 мм |
| 1-96-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,58 | 3,0 |
|  | С111-1597 | Азбестоцементна суміш | куб. м | За проектом |  |
| Діаметр труб до 125 мм |
| 1-96-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,64 | 3,0 |
|  | С111-1597 | Азбестоцементна суміш | куб. м | За проектом |  |
| Діаметр труб до 150 мм |
| 1-96-5 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,70 | 3,0 |
|  | С111-1597 | Азбестоцементна суміш | куб. м | За проектом |  |

Ущільнення згону.

Склад робіт:

1-97-1 - 1-97-3: ущільнення згону.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 97

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр умовного проходу до 20 мм |
| 1-97-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,30 | 2,0 |
|  | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000015 |  |
|  | С1546-82 | Сурик свинцевий | т | 0,000008 |  |
| Діаметр умовного проходу до 30 мм |
| 1-97-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,35 | 2,0 |
|  | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00002 |  |
|  | С1546-82 | Сурик свинцевий | т | 0,00001 |  |
| Діаметр умовного проходу до 50 мм |
| 1-97-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,45 | 2,0 |
|  | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,000035 |  |
|  | С1546-82 | Сурик свинцевий | т | 0,000018 |  |

Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах.

Склад робіт:

1-98-1, 1-98-2: зняття натискної планки, заміна ущільнення, встановлення натискної планки з регулюванням ущільнення.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 98

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр умовного проходу до 50 мм |
| 1-98-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,42 | 3,0 |
| Діаметр умовного проходу до 100 мм |
| 1-98-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,54 | 3,0 |

Поновлення сальникових ущільнень на вентилях.

Склад робіт:

1-99-1 - 1-99-2: відкручування гайки, заміна ущільнення, закручування гайки з регулюванням ущільнення.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 99

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр умовного проходу до 50 мм |
| 1-99-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,35 | 3,0 |
|  | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00005 |  |
| Діаметр умовного проходу до 100 мм |
| 1-99-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,45 | 3,0 |
|  | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00008 |  |

Тимчасове зашпарування свища (тріщини).

Склад робіт:

1-100-1 - 1-100-4: очищення місця свища, встановлення прокладки та хомута, затягування болтів.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 100

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Діаметр умовного проходу до 50 мм |
| 1-100-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,30 | 2,0 |
| Діаметр умовного проходу до 80 мм |
| 1-100-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,45 | 2,0 |
| Діаметр умовного проходу до 110 мм |
| 1-100-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,55 | 2,0 |
| Діаметр умовного проходу до 150 мм |
| 1-100-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,69 | 2,0 |

Усунення повітряної пробки.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 101

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| У стояку |
| 1-101-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,60 | 3,0 |
| В опалювальному приладі |
| 1-101-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,40 | 3,0 |

Технічне обслуговування регулювального крана в опалювальному приладі.

Одиниця вимірювання: 1 операція.

Таблиця 102

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-102-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,35 | 3,0 |

Притирання арматури на місці.

Склад робіт:

1-103-1 - 1-103-4: перекривання води, часткове розбирання крана, заміна ущільнення, притирання, складання крана.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 103

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кран пробковий, діаметр умовного проходу до 25 мм |
| 1-103-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,34 | 4,0 |
|  | С111-587 | Масло індустріальне И-20А | т | За проектом |  |
|  | С1546-55-П1 | Порошок абразивний притиральний | кг | За проектом |  |
| Кран пробковий, діаметр умовного проходу до 50 мм |
| 1-103-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,51 | 4,0 |
|  | С111-587 | Масло індустріальне И-20А | т | За проектом |  |
|  | С1546-55-П1 | Порошок абразивний притиральний | кг | За проектом |  |
| Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм |
| 1-103-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,35 | 4,0 |
|  | С111-587 | Масло індустріальне И-20А | т | За проектом |  |
|  | С1546-55-П1 | Порошок абразивний притиральний | кг | За проектом |  |
| Вентиль, діаметр умовного проходу до 50 мм |
| 1-103-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,47 | 4,0 |
|  | С111-587 | Масло індустріальне И-20А | т | За проектом |  |
|  | С1546-55-П1 | Порошок абразивний притиральний | кг | За проектом |  |

Технічне обслуговування радіаторів.

Склад робіт:

1-104-1: викручування пробки, очищення пробки та секції від старої прокладки; прочищання і проходження старої нарізки на пробці; установлення ущільнювальної прядки на сурику; укручування пробки;

1-104-2: від'єднання секцій; прочищання і промивання секцій; очищення ніпелів;

1-104-3: приєднання секцій з намоткою ущільнювальної прядки на сурику.

Одиниця вимірювання:

1-104-1: 10 пробок;

1-104-2, 1-104-3: 10 секцій.

Таблиця 104

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Викручування та укручування радіаторної пробки |
| 1-104-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,1 | 4,0 |
|  | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00025 |  |
|  | С1546-82 | Сурик свинцевий | т | 0,0006 |  |
| Розбирання радіатора |
| 1-104-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,6 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Збирання радіатора з перегрупуванням секцій |
| 1-104-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,6 | 3,0 |
|  | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00025 |  |
|  | С1546-82 | Сурик свинцевий | т | 0,0006 |  |

Утеплення трубопроводу центрального опалення (водопостачання).

Склад робіт:

1-105-1: обгортання труб та приладів матами з крафт-паперу та скловати. Кріплення металевої сітки на трубопроводі. Обмазування трубопроводу азбестоцементним розчином. Олійне фарбування трубопроводу.

Одиниця вимірювання: 1 кв. м утепленої ділянки.

Таблиця 105

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-105-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,99 | 2,5 |
|  | За проектом | Мати з крафт-паперу та скловати | т | За проектом |  |
|  | За проектом | Фарба олійна | т | За проектом |  |
|  | 111-1597 | Азбестоцементна суміш | куб. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Сітка металева | кв. м | 1,02 |  |

(таблиця 105 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Відновлення ізоляції опалювальних труб.

Склад робіт:

1-106-1: очищення труби від бруду та іржі; нанесення мастикової ізоляції двома шарами товщиною по 3 см.

Одиниця вимірювання: 10 м трубопроводу.

Таблиця 106

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-106-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,3 | 2,5 |
|  | С111-1702 | Мастика бітумна | т | За проектом |  |

Відновлення зруйнованої теплової ізоляції.

Склад робіт:

1-107-1: розбирання окремих ділянок зруйнованої теплової ізоляції, утеплювання ділянок.

Одиниця вимірювання: 1 кв. м  відновлюваної ділянки.

Таблиця 107

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-107-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,29 | 3,0 |
|  | За проектом | Теплова ізоляція | кв. м | За проектом |  |

(таблиця 107 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Установлення обмежувачів - дросельних шайб.

Склад робіт:

1-108-1: установлення шайби, закріплення фланцевого з'єднання.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 108

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-108-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 0,5 | 3,0 |
|  | За проектом | Дросельна шайба | шт. | За проектом |  |

Відновлення працездатності внутрішньоквартирного водопровідного крана без знімання з місця.

Склад робіт:

1-109-1: перекривання квартирного вентиля; викручування головки крана; заміна ущільнювальної прокладки; встановлення головки крана на місце; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи крана;

1-109-2: перекривання квартирного вентиля; знімання маховичка і сальникової гайки; заміна сальника; встановлення гайки і маховичка на місце; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи крана.

Одиниця вимірювання: 10 кранів.

Таблиця 109

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна прокладок |
| 1-109-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,8 | 3,0 |
| Заміна сальникових ущільнень |
| 1-109-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,4 | 3,0 |

Відновлення працездатності змішувача з душем без знімання з місця.

Склад робіт:

1-110-1: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок та накидних гайок; заміна ущільнювальних прокладок; встановлення вентильних головок та накидних гайок; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача та душу;

1-110-2: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок; заміна ущільнень; встановлення вентильних головок; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача.

Одиниця вимірювання: 10 змішувачів.

Таблиця 110

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна прокладок |
| 1-110-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,9 | 3,0 |
| Заміна сальникових ущільнень |
| 1-110-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,7 | 3,0 |

Відновлення працездатності змішувача без душу без знімання з місця.

Склад робіт:

1-111-1: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок та накидної гайки; заміна ущільнювальних прокладок; встановлення вентильних головок та накидної гайки; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача;

1-111-2: перекривання квартирного вентиля; викручування вентильних головок; заміна ущільнень; встановлення вентильних головок; відкривання квартирного вентиля; перевірка роботи змішувача.

Одиниця вимірювання: 10 змішувачів.

Таблиця 111

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна прокладок |
| 1-111-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,1 | 3,0 |
| Заміна сальникових ущільнень |
| 1-111-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,1 | 3,0 |

Технічне обслуговування санітарних приладів.

Склад робіт:

1-112-1: часткове розбирання, прочищання та збирання змивного бачка; регулювання і перевірка бачка;

1-112-2: викручування шурупів, встановлення дерев'яних пробок в отвори тафти; закріплення унітазу шурупами;

1-112-3: відкручування накидних гайок; заміна прокладок; закручування гайок;

1-112-4: розбирання ущільнення муфти у чашці трійника каналізаційного стояка та зливного відводу унітаза, розбирання кріплення бачка до унітаза, заміна муфт та манжетів, збирання та перевірка приладу;

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом сто сімдесят дев'ятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-112-5: відкриття кришки бачка, очищення бачка від вапнякових відкладень, закриття кришки бачка.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом сто вісімдесятим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци сто сімдесят дев'ятий - двісті тридцять перший
 вважати відповідно абзацами сто вісімдесят першим - двісті тридцять третім)

Одиниця вимірювання:

1-112-1, 1-112-2, 1-112-4, 1-112-5: 10 шт.;

(абзац сто вісімдесят другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-112-3: 10 з'єднань.

Таблиця 112

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регулювання змивних бачків |
| 1-112-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,9 | 3,0 |
| Закріплення розхитаного унітазу |
| 1-112-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 4,6 | 3,0 |
| Усунення витоку гнучких проводок |
| 1-112-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 2,7 | 3,0 |
| Заміна гумових муфт та манжетів унітазів |
| 1-112-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 7,9 | 3,0 |
| Очищення бачків від вапнякових відкладень |
| 1-112-5 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 1,66 | 3,0 |

(таблиця 112 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Технічне обслуговування санітарних приладів.

Склад робіт:

1-113-1, 1-113-2: знімання кришки сифона; прочищання сифона; встановлення кришки; відкручування ковпачка сифона; від'єднання сифона від санітарного приладу; прочищання і промивання сифона і трубопроводу; встановлення сифона на місце;

1-113-3, 1-113-4: від'єднання сифона від санітарного приладу і випуску каналізації; приєднання нового сифона із герметизацією стику; перевірка роботи сифона;

1-113-5, 1-113-6: знімання трапа; встановлення нового трапа зі знімною решіткою і гумовою пробкою для усунення засмічень;

1-113-7 - 1-113-9: від'єднання від трубопроводу; знімання приладу з місця; розбирання приладу; огляд і очищення всіх частин і окремих деталей приладу; перевірка комплектності; складання приладу з набиванням сальників; перевірка взаємодії частин у складеному приладі; припасування дисків з виготовленням прокладок; встановлення приладу на місце.

Одиниця вимірювання:

1-113-1, 1-113-6: 10 шт.;

1-113-7 - 1-113-9: 1 шт.

Таблиця 113

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочищання чавунних сифонів |
| 1-113-1 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 3,4 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Прочищання пластмасових або латунних сифонів |
| 1-113-2 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 4,2 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | За проектом |  |
| Заміна сифонів на пластмасових трубопроводах |
| 1-113-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 5,5 | 3,0 |
|  | За проектом | Сифони для пластмасових трубопроводів | шт. | 10 |  |
|  | За проектом | Герметик | л | 0,15 |  |
| Заміна сифонів на чавунних трубопроводах |
| 1-113-4 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 7,0 | 3,0 |
|  | За проектом | Сифони для чавунних трубопроводів | шт. | 10 |  |
|  | За проектом | Герметик | л | 0,15 |  |
| Заміна трапів чавунних діаметром до 50 мм |
| 1-113-5 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 7,0 | 3,0 |
|  | За проектом | Трапи чавунні діаметром до 50 мм | шт. | 10 |  |
| Заміна трапів чавунних діаметром до 100 мм |
| 1-113-6 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 9,0 | 3,0 |
|  | За проектом | Трапи чавунні діаметром до 100 мм | шт. | 10 |  |
| Знімання, прочищання і встановлення паралельної засувки діаметром до 100 мм |
| 1-113-7 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 4,1 | 3,0 |
|  | За проектом | Матеріал прокладний листовий неметалевий | кв. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Набиття сальникові | т | За проектом |  |
| Знімання, прочищання і встановлення паралельної засувки діаметром до 150 мм |
| 1-113-8 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 5,4 | 3,0 |
|  | За проектом | Матеріал прокладний листовий неметалевий | кв. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Набиття сальникові | т | За проектом |  |
| Знімання, прочищання і встановлення паралельної засувки діаметром до 200 мм |
| 1-113-9 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 8,0 | 3,0 |
|  | За проектом | Матеріал прокладний листовий неметалевий | кв. м | За проектом |  |
|  | За проектом | Набиття сальникові | т | За проектом |  |

(таблиця 113 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Технічне обслуговування вентиляційних систем.

Склад робіт:

1-114-1: пробивання в каналах прочищувальних отворів; видалення засмічення з перевіркою каналів; замурування прочищувальних отворів; оштукатурювання місць замурувань;

1-114-2: знімання вентиляційних решіток; встановлення нових на місце із закріпленням;

(абзац сто дев'яносто шостий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

1-114-3: перевірка каналізаційних витяжок.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом сто дев'яносто сьомим згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци сто дев'яносто сьомий - двісті тридцять третій
 вважати відповідно абзацами сто дев'яносто восьмим - двісті тридцять четвертим)

Одиниця вимірювання:

1-114-1: 10 м;

1-114-2: 10 шт.;

1-114-3: 100 шт.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом двісті першим згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 06.02.2015 р. N 16,
 у зв'язку з цим абзаци двісті перший - двісті тридцять четвертий
 вважати відповідно абзацами двісті другим - двісті тридцять п'ятим)

Таблиця 114

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочищення засмічених вентиляційних каналів |
| 1-114-1 | 7122 | Витрати праці пічника | люд.-год. | 1,80 | 3,0 |
|  | С1422-11067 | Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М75 | 1000 шт. | За проектом |  |
|  | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | куб. м | За проектом |  |
|  | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | куб. м | За проектом |  |
| Заміна вентиляційних решіток |
| 1-114-2 | 7122 | Витрати праці пічника | люд.-год. | 4,30 | 3,0 |
| Перевірка несправностей каналізаційних витяжок |
| 1-114-3 | 7136.2 | Витрати праці слюсаря-сантехніка | люд.-год. | 9,1 | 4,0 |

(таблиця 114 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Технічне обслуговування щита дистанційного керування системою димовидалення.

Склад робіт:

1-115-1: перевірка відсутності механічних пошкоджень на корпусі та передній панелі щита, перевірка цілісності елементів, що закріплені на передній панелі щита;

1-115-2: перевірка цілісності внутрішнього монтажу та заземлення;

1-115-3: очищення від пилу та бруду корпусу і лицьової панелі щита, ковпачків сигнальних ламп і світлового табло; очищення й усунення пошкоджень внутрішнього монтажу; підйом гвинтів кріплення клемових колодок; очищення контактів реле та за необхідності їх регулювання; перевірка номіналів запобіжників; вимірювання опору ізоляції;

1-115-4: вимірювання вхідної та вихідної напруги на клемових колодках щита, що передається на променеві комплекти; вимірювання напруги на трансформаторі та випрямлячі; перевірка на відповідність напруги паспортним даним.

Одиниця вимірювання: 10 щитів.

Таблиця 115

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перевірка на відсутність механічних пошкоджень |
| 1-115-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,20 | 4,0 |
| Перевірка цілісності внутрішнього монтажу та заземлення |
| 1-115-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,10 | 4,0 |
| Чищення та регулювання |
| 1-115-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 5,80 | 4,0 |
| Вимірювання та перевірка напруги |
| 1-115-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,90 | 4,0 |

Технічне обслуговування щита дистанційного керування системою димовидалення.

Склад робіт:

1-116-1: перевірка працездатності щита керування в режимі "Дистанційна перевірка": запалювання лампочок "Несправність", "Пожежа" і лампочок поверхів;

1-116-2: перевірка працездатності системи димовидалення в черговому режимі з будь-якого поверху: відкривання клапана димовидалення, запалювання лампи відповідного поверху, спрацьовування запуску вентиляторів; переведення системи в черговий режим.

Одиниця вимірювання: 10 щитів.

Таблиця 116

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перевірка працездатності щита керування |
| 1-116-1 | 7241.1 | Витрати праці електро-монтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,40 | 5,0 |
| Перевірка працездатності системи димовидалення |
| 1-116-2 | 7241.1 | Витрати праці електро-монтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,30 | 5,0 |

Технічне обслуговування виконавчого пристрою.

Склад робіт:

1-117-1: перевірка на відсутність механічних пошкоджень на металевих тягах і жалюзі, що закривають шахту системи димовидалення; перевірка міцності кріплення виконавчого механізму;

1-117-2: очищення від пилу та бруду виконавчого пристрою, жалюзі системи димовидалення, місць з'єднання деталей, що обертаються; змащування;

1-117-3: встановлення на поверховому щиті автоматики перемикача в положення "Ручне"; ввімкнення виконуючого механізму; перевірка плавності ходу рухомих частин виконуючого пристрою; перевірка роботи кінцевих вимикачів і повного відкривання жалюзі, що закривають шахту димовидалення; повернення виконуючого механізму у вихідний стан; встановлення перемикача на поверховому щиті автоматики в положення "Дистанційне".

Одиниця вимірювання: 10 пристроїв.

Таблиця 117

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перевірка на відсутність механічних пошкоджень |
| 1-117-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,60 | 4,0 |
| Очищення від пилу та бруду, змащування |
| 1-117-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,80 | 4,0 |
|  | За проектом | Мастило | кг | За проектом |  |
| Перевірка працездатності в ручному режимі |
| 1-117-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,90 | 5,0 |
| Перевірка працездатності від датчика або оповісника |
| 1-117-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,40 | 5,0 |

Технічне обслуговування електропанелі поверхового клапана.

Склад робіт:

1-118-1: перевірка на відсутність механічних пошкоджень на корпусі та дверцях електропанелі: цілісність елементів, закріплених на дверцях електропанелі; перевірка цілісності внутрішнього монтажу, механічної частини приводу, захисного заземлення;

1-118-2: очищення внутрішнього монтажу щита електропанелі від пилу та бруду, усунення пошкоджень; очищення контактів реле, їх регулювання, перевірка вільного ходу механічного приводу і електромагніту; очищення клемних з'єднань, підтягування гвинтів; перевірка опору ізоляції;

1-118-3: вимірювання напруги на клемових колодках і на котушках проміжних реле в проміні; перевірка відповідності напруги паспортним даним і схемі;

1-118-4: перевірка працездатності системи димовидалення в режимі "Місцева перевірка": спрацьовування проміжного і виконавчого реле, спрацьовування виконавчого механізму і відкривання поверхового клапана системи димовидалення;

1-118-5: відкривання захисної решітки клапана; встановлення системи важелів приводу і клапана у вихідний стан; перевірка спрацьовування проміжного і виконавчого реле в черговому режимі; закривання захисної решітки клапана.

Одиниця вимірювання: 10 панелей.

Таблиця 118

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перевірка на відсутність механічних пошкоджень |
| 1-118-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 3,60 | 4,0 |
| Очищення від пилу та бруду, регулювання |
| 1-118-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 3,10 | 5,0 |
| Вимірювання та перевірка напруги |
| 1-118-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,20 | 5,0 |
| Перевірка працездатності системи димовидалення |
| 1-118-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,70 | 5,0 |
| Перевірка працездатності реле |
| 1-118-5 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,90 | 5,0 |

Технічне обслуговування щита керування припливно-витяжними вентиляторами.

Склад робіт:

1-119-1: перевірка на відсутність механічних пошкоджень на корпусі і кришці щита; перевірка надійності кріплення щита; перевірка справності елементів, закріплених на кришці щита;

1-119-2: відкривання кришки щита; перевірка стану автомата, магнітних пускачів, пакетного перемикача, кнопок керування, кришок, корпусів реле, клемових колодок, проводів та ізоляції, якості заземлення;

1-119-3: очищення від пилу та бруду лицьової панелі щита, корпусу автоматів, реле, пускачів, джгутів проводів, клемових колодок, контактів пакетних перемикачів і кнопок управління; перевірка від руки вільного переміщення рухомих частин пускачів і реле; підтягування болтів кріплення;

1-119-4: вимірювання напруги на контактах автомата і магнітних пускачів при ввімкненому та вимкненому автоматі, а також на клемових колодках; перевірка відповідності напруги принциповій схемі; закривання кришки щита;

1-119-5: перевірка працездатності системи у режимі "Місцева перевірка": спрацьовування магнітного пускача і вентилятора в дистанційному та в автоматичному режимах: впливом на пожежний оповісник або датчик кожного поверху.

Одиниця вимірювання: 10 щитів.

Таблиця 119

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перевірка на відсутність механічних пошкоджень |
| 1-119-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,40 | 4,0 |
| Перевірка стану пускорегулювальної апаратури |
| 1-119-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,50 | 4,0 |
| Очищення від пилу та бруду |
| 1-119-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,0 | 5,0 |
| Вимірювання напруги |
| 1-119-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,10 | 5,0 |
| Перевірка працездатності |
| 1-119-5 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,40 | 5,0 |

4.8. НЧМ на виконання робіт з утримання внутрішньобудинкових електричних мереж.

НЧМ на виконання робіт з утримання внутрішньобудинкових електричних мереж наведені у таблицях 120 - 131 цього розділу.

Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку.

Склад робіт:

1-120-1: відключення ввідно-розподільного пристрою, очищення, перевірка, заміна не більше однієї плавкої вставки; вмикання;

1-120-2: візуальний огляд кабелю, кріплень, світильників, притискання проводів у з'єднувальних колодках;

1-120-3: огляд вимикачів і світильників над входами в під'їзди, в тамбурах, огляд міжповерхових світильників, ламп, арматури; пробне вмикання і вимикання;

1-120-4: відкривання кришки щитка, очищення обладнання від пилу і сміття, перевірка з'єднань, обтискання з'єднань;

1-120-5: відключення подачі напруги, огляд приладів, очищення від пилу і бруду, затискання кінців, заміна не більше однієї плавкої вставки, підмітання приміщення; вмикання напруги.

(абзац дев'ятий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Одиниця вимірювання:

1-120-1, 1-120-4: 1 щиток;

1-120-2: 10 пог. м;

1-120-3: один поверх;

1-120-5: 1 шт.

Таблиця 120

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Огляд ввідно-розподільного пристрою |
| 1-120-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,13 | 4,0 |
|  | За проектом | Плавка вставка | шт. | За проектом |  |
| Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях (крім електрощитових) |
| 1-120-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,10 | 4,0 |
| Огляд стану освітлювальної арматури |
| 1-120-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,05 | 4,0 |
| Огляд квартирних електрощитків |
| 1-120-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,10 | 4,0 |
| Огляд електрощитової |
| 1-120-5 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,3 | 3,0 |
|  | За проектом | Плавка вставка | шт. | За проектом |  |

(таблиця 120 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку.

Одиниця вимірювання:

1-121-1: 1 ванна;

1-121-2: 10 м кабелю;

1-121-3 - 1-121-4: 1 м проводу.

Таблиця 121

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перевірка заземлення ванн |
| 1-121-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,08 | 3,0 |
| Перевірка заземлення оболонки електрокабелю |
| 1-121-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,20 | 3,0 |
| Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 2 х 1,5 мм 2; 2 х 2,5 мм 2 |
| 1-121-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,20 | 3,0 |
|  | За проектом | Проводи ізольовані, число і переріз жил в проводі: 3 х 1,5 кв. мм; 3 х 2,5 кв. мм | пог. м | 1,02 |  |
|  | С1544-93 | Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна | кг | За проектом |  |
| Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 3 х 1,5 мм 2; 3 х 2,5 мм 2 |
| 1-121-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,25 | 3,0 |
|  | За проектом | Проводи ізольовані, число і переріз жил в проводі: 2 х 1,5 кв. мм; 2 х 2,5 кв. мм | пог. м | 1,02 |  |
|  | С1544-93 | Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна | кг | За проектом |  |

(таблиця 121 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла.

Склад робіт:

1-122-1: заміна лампи;

1-122-2: зняття і встановлення ковпака, заміна лампи, перевірка і за необхідності заміна пускача;

1-122-3: очищення патрона від уламків, заміна лампи;

1-122-4: очищення світильника від відламків, заміна лампи, перевірка і за необхідності заміна пускача.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 122

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна перегорілої лампи розжарювання |
| 1-122-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,1 | 4,0 |
|  | С1547-1 | Лампи розжарювання | шт. | 1 |  |
| Заміна перегорілої лампи денного світла |
| 1-122-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,12 | 3,0 |
|  | За проектом | Лампи денного світла | шт. | 1 |  |
|  | За проектом | Пускачі для ламп денного світла | шт. | За проектом |  |
| Заміна розбитої лампи розжарювання |
| 1-122-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,20 | 3,0 |
|  | С1547-1 | Лампи розжарювання | шт. | 1 |  |
| Заміна розбитої лампи денного світла |
| 1-122-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,20 | 3,0 |
|  | За проектом | Лампи денного світла | шт. | 1 |  |
|  | За проектом | Пускачі для ламп денного світла | шт. | За проектом |  |

(таблиця 122 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Заміна стінного або стельового патрона.

Склад робіт:

1-123-1, 1-123-2: знімання старого патрона з від'єднанням його від мережі освітлення; встановлення нового патрона з під'єднанням його до мережі освітлення.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 123

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При відкритій арматурі |
| 1-123-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,6 | 2,0 |
|  | За проектом | Патрони електричні | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,005 |  |
| При герметичній арматурі |
| 1-123-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,9 | 2,0 |
|  | За проектом | Патрони електричні | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,005 |  |

(таблиця 123 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Обслуговування і заміна вимикачів і розеток.

Склад робіт:

1-124-1: зняття кришки, очищення від пилу і бруду, зачищення контактів, перевірка кріплення, складання, перевірка роботи;

1-124-2: від'єднання і зняття старого вимикача, встановлення і під'єднання нового;

1-124-3: зняття кришки, очищення від пилу і бруду, зачищення контактів, перевірка і підтягування кріплення, складання;

1-124-4: від'єднання і зняття старої розетки, встановлення і під'єднання нової.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 124

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обслуговування вимикача |
| 1-124-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,25 | 4,0 |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,0005 |  |
| Заміна вимикача |
| 1-124-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,55 | 3,0 |
|  | За проектом | Вимикач | шт. | 1 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,0005 |  |
| Обслуговування розетки |
| 1-124-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,15 | 3,0 |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,0005 |  |
| Заміна розетки |
| 1-124-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,60 | 3,0 |
|  | За проектом | Розетка штепсельна | шт. | 1 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,0005 |  |

(таблиця 124 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування.

Склад робіт:

1-125-1: знімання запобіжника, зачищення контактів затискачів, встановлення нового запобіжника;

1-125-2: від'єднання підвідних шин (проводів) від вимикача; знімання вимикача; встановлення і закріплення нового вимикача; під'єднання до вимикача підвідних шин (проводів);

1-125-3: від'єднання підвідних шин (проводів); знімання ключа керування; встановлення і закріплення нового ключа керування; під'єднання підвідних проводів;

1-125-4: від'єднання підвідних шин (проводів); знімання кнопки; встановлення і закріплення нової кнопки, під'єднання підвідних проводів.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 125

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна запобіжників |
| 1-125-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,75 | 3,0 |
|  | За проектом | Запобіжники електричні | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,006 |  |
| Заміна автоматичних вимикачів |
| 1-125-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 10,60 | 3,0 |
|  | За проектом | Вимикачі автоматичні | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,005 |  |
| Заміна ключів керування |
| 1-125-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 3,10 | 3,0 |
|  | За проектом | Ключі керування | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,005 |  |
| Заміна кнопок керування |
| 1-125-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,20 | 3,0 |
|  | За проектом | Кнопки керування | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,005 |  |

(таблиця 125 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Обслуговування підлогових стаціонарних плит.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 126

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виявлення несправностей |
| 1-126-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,67 | 3,0 |
| Заміна чавунної конфорки |
| 1-126-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 3,30 | 3,0 |
|  | За проектом | Конфорки чавунні для підлогових стаціонарних плит | шт. | 10 |  |
| Заміна ТЕНів |
| 1-126-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 5,0 | 3,0 |
|  | За проектом | ТЕНи для підлогових стаціонарних плит | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,007 |  |
| Заміна терморегулятора жарової шафи |
| 1-126-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,50 | 3,0 |
|  | За проектом | Терморегулятор жарової шафи | шт. | 10 |  |

(таблиця 126 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Обслуговування підлогових стаціонарних плит.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 127

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна перемикачів потужності |
| 1-127-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,0 | 3,0 |
|  | За проектом | Перемикачі потужності для підлогових стаціонарних плит | шт. | 10 |  |
| Заміна кільця-обода конфорки |
| 1-127-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,0 | 3,0 |
|  | За проектом | Кільце обода конфорки для підлогових стаціонарних плит | шт. | 10 |  |
| Заміна ламп освітлення жарової шафи |
| 1-127-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,83 | 3,0 |
|  | За проектом | Лампи освітлення жарової шафи | шт. | 10 |  |
| Заміна ручки перемикача |
| 1-127-4 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,17 | 3,0 |
|  | За проектом | Ручка перемикача для підлогових стаціонарних плит | шт. | 10 |  |

(таблиця 127 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Обслуговування підлогових стаціонарних плит.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 128

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заміна скла жарової шафи |
| 1-128-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 1,67 | 3,0 |
|  | За проектом | Скло жарової шафи | шт. | 10 |  |
| Заміна автовимикача |
| 1-128-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,83 | 3,0 |
|  | За проектом | Вимикач автоматичний | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,006 |  |
| Заміна штепсельної вилки |
| 1-128-3 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 2,50 | 3,0 |
|  | За проектом | Вилка штепсельна | шт. | 10 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,006 |  |

(таблиця 128 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Перевірка відкритої електропроводки.

Склад робіт:

1-129-1: огляд, перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції окремих місць.

Одиниця вимірювання: 10 пог. м.

Таблиця 129

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-129-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 0,15 | 4,0 |
|  | С1544-93 | Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна | кг | За проектом |  |

Заміна деталей кріплення електропроводки.

Склад робіт:

1-130-1, 1-130-2: знімання деталей кріплення і видалення старих пробок; встановлення нових пробок і деталей кріплення.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 130

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Гайки та шпильки |
| 1-130-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 4,10 | 2,0 |
|  | За проектом | Гайки та шпильки для кріплення електропроводки | шт. | 10 |  |
| Кронштейни |
| 1-130-2 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 7,30 | 2,0 |
|  | За проектом | Кронштейни для кріплення електропроводки | шт. | 10 |  |

(таблиця 130 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Вимірювання опору ізоляції.

Склад робіт:

1-131-1: підключення приладу до електропроводки та ізоляції; вимірювання опору та запис показань приладу; відключення приладу від електропроводки та ізоляції.

Одиниця вимірювання: 10 ділянок.

Таблиця 131

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-131-1 | 7241.1 | Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування | люд.-год. | 5,6 | 3,0 |

4.9. НЧМ на виконання робіт з утримання елементів будівель, споруд, прибудинкової території.

НЧМ на виконання робіт з утримання елементів будівель, споруд, прибудинкової території наведені у таблицях 132 - 173 цього розділу.

Відкривання та закривання продухів у цоколях будинків.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 132

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відкривання |
| 1-132-1 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 0,88 | 2,0 |
| Закривання |
| 1-132-2 | 9162.1 | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | люд.-год. | 1,20 | 2,0 |

Видалення окремих цеглин у цегляних фундаментних стінах.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 133

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вапняний розчин |
| 1-133-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,104 | 2,0 |
| Цементно-вапняний розчин |
| 1-133-2 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,124 | 2,0 |
| Цементний розчин |
| 1-133-3 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,147 | 2,0 |

Видалення окремих каменів у бутових фундаментних стінах.

Одиниця вимірювання: 10 шт.

Таблиця 134

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вапняний розчин |
| 1-134-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,111 | 2,0 |
| Цементно-вапняний розчин |
| 1-134-2 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,14 | 2,0 |
| Цементний розчин |
| 1-134-3 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,172 | 2,0 |

Закладання окремих місць мурування цегляних фундаментних стін шляхом укладання окремих цеглин.

Склад робіт:

1-135-1 - 1-125-3: розчищання місць відновлення мурування; закладання окремих місць мурування фундаментних стін.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 135

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вапняний розчин |
| 1-135-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,29 | 2,5 |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11696 | Розчин готовий кладковий важкий вапняний, марка М4 | куб. м | 0,00488 |  |
| Цементно-вапняний розчин |
| 1-135-2 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,32 | 2,5 |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50 | куб. м | 0,00488 |  |
| Цементний розчин |
| 1-135-3 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,38 | 2,5 |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,00488 |  |

Закладання окремих місць мурування бутових фундаментних стін шляхом укладання окремих каменів.

Склад робіт:

1-136-1 - 1-136-3: розчищання місць відновлення мурування; закладання окремих місць мурування фундаментних стін.

Одиниця вимірювання: 10 каменів.

Таблиця 136

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| . |
| 1-136-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,70 | 2,5 |
|  | С1421-9555 | Камінь бутовий М400 - 600 | куб. м | 0,025 |  |
|  | С1425-11696 | Розчин готовий кладковий важкий вапняний, марка М4 | куб. м | 0,0063 |  |
| Цементно-вапняний розчин |
| 1-136-2 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,55 | 2,5 |
|  | С1421-9555 | Камінь бутовий М400 - 600 | куб. м | 0,025 |  |
|  | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50 | куб. м | 0,0063 |  |
| Цементний розчин |
| 1-136-3 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,45 | 2,5 |
|  | С1421-9555 | Камінь бутовий М400 - 600 | куб. м | 0,025 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0063 |  |

Відновлення цегляних стін приямків шляхом укріплення окремих цеглин.

Склад робіт:

1-137-1: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищення місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев'язкою нового мурування з існуючим; перенесення будівельного сміття на відстань до 3 м.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 137

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-137-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,70 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0009 |  |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0049 |  |

Укріплення окремих цеглин у муруванні стін.

Склад робіт:

1-138-1 - 1-138-4: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищання місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев'язкою нового мурування з існуючим; розшивання швів (за необхідності); перенесення будівельного сміття на відстань до 10 м.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 138

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кутові ділянки, товщина мурування в 1/2 цеглини |
| 1-138-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,60 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0009 |  |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0064 |  |
| Кутові ділянки, товщина мурування в 1 цеглину |
| 1-138-2 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,47 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0009 |  |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0063 |  |
| Пласкі ділянки, товщина мурування в 1/2 цеглини |
| 1-138-3 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,41 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0009 |  |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0064 |  |
| Пласкі ділянки, товщина мурування в 1 цеглину |
| 1-138-4 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,29 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0009 |  |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0063 |  |

Укріплення окремих цеглин у муруванні карниза.

Склад робіт:

1-139-1: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищання місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев'язкою нового мурування з існуючим; розшивання швів (за необхідності); перенесення будівельного сміття на відстань до 3 м.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 139

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-139-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,37 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0009 |  |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0061 |  |

Установлення та знімання пружин на вхідних дверях.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 140

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установлення |
| 1-140-1 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,28 | 3,0 |
| Знімання |
| 1-140-2 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,14 | 3,0 |

Укріплення віконних рам та дверей.

Склад робіт:

1-141-1: знімання віконних рам та завіс; пристругування рам до фальців коробки; встановлення косинців; навішування рам; закріплення завіс;

1-141-2: знімання дверного полотна (без знімання завіс); прирізування та приганяння дверного полотна до прорізу; навішування дверного полотна на завіси.

Одиниця вимірювання:

1-141-1: 1 рама;

1-141-2: 1 кв. м полотна.

Таблиця 141

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рама |
| 1-141-1 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,50 | 3,0 |
|  | За проектом | Косинці віконні, 50 х 50 мм | шт. | 4,0 |  |
|  | С111-1480 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,000023 |  |
| Двері |
| 1-141-2 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,22 | 3,0 |
|  | С112-120 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2 - 3,75 м, ширина 75 - 150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт | куб. м | 0,002 |  |
|  | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,02 |  |

Укріплення віконних та дверних наличників.

Склад робіт:

1-142-1: укріплення віконного та дверного наличника з прошиванням цвяхами.

Одиниця вимірювання: 1 пог. м наличника.

Таблиця 142

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-142-1 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,08 | 3,0 |
|  | С111-0166 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6 х 80 мм | т | 0,00001 |  |

Усунення щілин у підвіконних дошках.

Склад робіт:

1-143-1: розшивання щілини у підвіконній дошці; встановлення рейки у щілину з прирізуванням та приганянням; простругування та кріплення рейки;

1-143-2: розчищення щілини; змочування щілини водою; замазування щілини цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 м щілини.

Таблиця 143

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дерев'яні |
| 1-143-1 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,50 | 3,0 |
|  | С111-0181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8 х 60 мм | т | 0,00005 |  |
|  | С111-1647 | Клей столярний сухий | кг | 0,008 |  |
|  | С112-292 | Дошки стругані в чверть, III сорт, товщина 40 - 60 мм | куб. м | 0,002 |  |
| Бетонні або мозаїчні |
| 1-143-2 | 7133 | Витрати праці штукатура | люд.-год. | 0,15 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,00028 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0015 |  |

Укріплення відливів-слізниць із зовнішнього боку літніх рам та фрамуг.

Склад робіт:

1-144-1: укріплення відливів-слізниць з прошиванням цвяхами.

Одиниця вимірювання: 1 пог. м.

Таблиця 144

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-144-1 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,08 | 3,0 |
|  | С111-0183 | Цвяхи тарні круглі 1,6 х 25 мм | т | 0,000007 |  |

Укріплення перил, поручнів дерев'яних та кам'яних сходів.

Склад робіт:

1-145-1, 1-145-2: виявлення відшарованих місць; укріплення розхитаних та відшарованих окремих частин шурупами;

1-145-3: простукування; розчищення розхитаних та відшарованих місць; змочування водою; замазування цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 пог. м.

Таблиця 145

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дерев'яні, прямі частини |
| 1-145-1 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,08 | 3,0 |
|  | С111-1480 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,000023 |  |
| Дерев'яні, заокруглення |
| 1-145-2 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,1 | 4,0 |
|  | С111-1480 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,000023 |  |
| Кам'яні |
| 1-145-3 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,15 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,00028 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0015 |  |

Укріплення розхитаних балясин дерев'яних та кам'яних сходів.

Склад робіт:

1-146-1: виявлення розхитаних балясин; укріплення розхитаних балясин шурупами;

1-146-2: простукування; розчищення місця кріплення балясини; змочування розчищеного місця водою; забивання місця кріплення балясини цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 146

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дерев'яні |
| 1-146-1 | 7124 | Витрати праці столяра будівельного | люд.-год. | 0,08 | 3,0 |
|  | С111-1480 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,000023 |  |
| Кам'яні |
| 1-146-2 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,2 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,00028 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0015 |  |

Скління прямокутних вікон з дерев'яними рамами на штапиках по силікону.

Склад робіт:

1-147-1 - 1-147-4: знімання та навішування рам, виймання пошкодженого скла; нарізання штапиків; вставляння скла із закріпленням штапиками по силікону; протирання скла.

Одиниця вимірювання: 10 кв. м скління.

Таблиця 147

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площа скла до 0,25 кв. м |
| 1-147-1 | 7135 | Витрати праці скляра | люд.-год. | 16,30 | 3,0 |
|  | За проектом | Герметик силіконовий для вікон | л | 4,88 |  |
|  | С111-1250 | Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4 | кв. м | 10,5 |  |
|  | С111-159 | Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8 х 10 мм | т | 0,00007 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0405 |  |
|  | С123-528 | Штапики | пог. м | 81,5 |  |
| Площа скла понад 0,25 кв. м до 0,5 кв. м |
| 1-147-2 | 7135 | Витрати праці скляра | люд.-год. | 11,5 | 3,0 |
|  | За проектом | Герметик силіконовий для вікон | л | 3,66 |  |
|  | С111-1250 | Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4 | кв. м | 10,6 |  |
|  | С111-159 | Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8 х 10 мм | т | 0,00005 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0286 |  |
|  | С123-528 | Штапики | пог. м | 61,2 |  |
| Площа скла понад 0,5 кв. м до 1,0 кв. м |
| 1-147-3 | 7135 | Витрати праці скляра | люд.-год. | 9,87 | 3,0 |
|  | За проектом | Герметик силіконовий для вікон | л | 2,44 |  |
|  | С111-1250 | Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4 | кв. м | 10,6 |  |
|  | С111-159 | Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8 х 10 мм | т | 0,00003 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0245 |  |
|  | С123-528 | Штапики | пог. м | 40,8 |  |
| Площа скла понад 1,0 кв. м до 2,0 кв. м |
| 1-147-4 | 7135 | Витрати праці скляра | люд.-год. | 8,93 | 3,0 |
|  | За проектом | Герметик силіконовий для вікон | л | 1,83 |  |
|  | С111-1250 | Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М4 | кв. м | 10,7 |  |
|  | С111-159 | Цвяхи опоряджувальні круглі 0,8 х 10 мм | т | 0,00002 |  |
|  | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0222 |  |
|  | С123-528 | Штапики | пог. м | 30,6 |  |

(таблиця 147 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Відновлення бетонних поверхонь підлог методом наформування полімерцементного бетону.

Склад робіт:

1-148-1 - 1-148-4: розчищення поверхні; приготування полімерцементного бетону; наформування бетону на поверхню, яку відновлюють.

Одиниця вимірювання: 1 місце.

Таблиця 148

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При пошкодженні шару бетону до 0,0002 куб. м |
| 1-148-1 | 7123 | Витрати праці бетоняра | люд.-год. | 0,28 | 4,0 |
|  | За проектом | Бетон | куб. м | 0,000204 |  |
|  | За проектом | Полімерні добавки | кг | 0,0005 |  |
| При пошкодженні шару бетону понад 0,0002 куб. м до 0,0006 куб. м |
| 1-148-2 | 7123 | Витрати праці бетоняра | люд.-год. | 0,35 | 4,0 |
|  | За проектом | Бетон | куб. м | 0,000612 |  |
|  | За проектом | Полімерні добавки | кг | 0,0014 |  |
| При пошкодженні шару бетону понад 0,0006 куб. м до 0,001 куб. м |
| 1-148-3 | 7123 | Витрати праці бетоняра | люд.-год. | 0,43 | 4,0 |
|  | За проектом | Бетон | куб. м | 0,0024 |  |
|  | За проектом | Полімерні добавки | кг | 0,0047 |  |
| При пошкодженні шару бетону понад 0,001 куб. м до 0,01 куб. м |
| 1-148-4 | 7123 | Витрати праці бетоняра | люд.-год. | 0,67 | 4,0 |
|  | За проектом | Бетон | куб. м | 0,0013 |  |
|  | За проектом | Полімерні добавки | кг | 0,026 |  |

Замазування тріщин на бетонних поверхнях підлог полімерцементним розчином.

Склад робіт:

1-149-1, 1-149-2: розчищання тріщини; приготування полімерцементного розчину; замазування тріщини.

Одиниця вимірювання: 1 м тріщини.

Таблиця 149

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площа поперечного перерізу тріщини до 5 кв. см |
| 1-149-1 | 7123 | Витрати праці бетоняра | люд.-год. | 0,27 | 4,0 |
|  | За проектом | Полімерні добавки | кг | 0,0023 |  |
|  | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | куб. м | 0,00102 |  |
| Площа поперечного перерізу тріщини понад 5 кв. см до 10 кв. см |
| 1-149-2 | 7123 | Витрати праці бетоняра | люд.-год. | 0,44 | 4,0 |
|  | За проектом | Полімерні добавки | кг | 0,0046 |  |
|  | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | куб. м | 0,002 |  |

Заміна ковпаків на димових і вентиляційних трубах.

Склад робіт:

1-150-1, 1-150-2: знімання пошкодженого ковпака; встановлення нового ковпака на місце із закріпленням його дротом до гвіздків або лапок, які встановлені раніше у мурування труби.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 150

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При одному каналі в трубі |
| 1-150-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,38 | 3,0 |
|  | За проектом | Ковпак | шт. | 1,0 |  |
|  | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | За проектом |  |
| Додавати на кожний наступний канал |
| 1-150-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,13 | 3,0 |
|  | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | За проектом |  |

Заміна зонтів на димових і вентиляційних трубах.

Склад робіт:

1-151-1 - 1-151-3: знімання пошкодженого зонта; встановлення нового зонта на місце із закріпленням його дротом до гвіздків або лапок, які встановлені раніше у мурування труби.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 151

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Конусоподібні зонти |
| 1-151-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,11 | 3,0 |
|  | За проектом | Зонт конусоподібний діаметром до 220 мм | шт. | 1,0 |  |
|  | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | За проектом |  |
| Пірамідальні зонти: при одному або двох каналах |
| 1-151-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,24 | 3,0 |
|  | За проектом | Зонт пірамідальний | шт. | 1,0 |  |
|  | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | За проектом |  |
| Пірамідальні зонти: додавати на кожні наступні два канали |
| 1-151-3 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,11 | 3,0 |
|  | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | За проектом |  |

Заміна дефлекторів на димових і вентиляційних трубах.

Склад робіт:

1-152-1, 1-152-2: знімання пошкодженого дефлектора; встановлення нового дефлектора на місце із закріпленням його дротом до гвіздків або лапок, які встановлені раніше у мурування труби.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 152

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Переріз каналу 140 х 140 мм |
| 1-152-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,80 | 3,0 |
|  | За проектом | Дефлектор | шт. | 1,0 |  |
|  | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | За проектом |  |
| Переріз каналу 140 х 270 мм або 270 х 270 мм |
| 1-152-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 1,12 | 3,0 |
|  | За проектом | Дефлектор | шт. | 1,0 |  |
|  | С111-795 | Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм | т | За проектом |  |

Очищення покрівлі.

Склад робіт:

1-153-1, 1-153-2: очищення покрівлі від сміття та бруду.

Одиниця вимірювання: 100 кв. м.

Таблиця 153

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| З внутрішнім водостоком |
| 1-153-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,4 | 2,5 |
| Із зовнішнім водовідведенням |
| 1-153-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,5 | 2,5 |

Укріплення окремих цеглин у муруванні парапетів.

Склад робіт:

1-154-1: простукування мурування; видалення окремих цеглин; розчищання місць; закладання окремих місць цеглинами на цементному розчині з перев'язкою нового мурування з існуючим; перенесення будівельного сміття до місця спуску.

Одиниця вимірювання: 10 цеглин.

Таблиця 154

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-154-1 | 7122.1 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,7 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0009 |  |
|  | С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250 х 120 х 65 мм, марка М100 | 1000 шт. | 0,01 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0049 |  |

Промазування замазкою свищів і фальців на сталевій покрівлі.

Склад робіт:

1-155-1: очищення пошкоджених місць від фарби та іржі; виправлення згинів і задирок; приготування сурикової замазки; промазування свищів; фарбування промазаних місць;

1-155-2: очищення пошкоджених місць від фарби та іржі; виправлення згинів і задирок; приготування сурикової замазки; промазування фальців; фарбування промазаних місць.

Одиниця вимірювання:

1-155-1: 10 свищів;

1-155-2: 10 м фальців.

Таблиця 155

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промазування свищів |
| 1-155-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,11 | 2,0 |
|  | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 0,005 |  |
|  | С111-1669 | Оліфа оксоль комбінована | т | 0,000025 |  |
|  | С111-388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,000015 |  |
| Промазування фальців |
| 1-155-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,92 | 2,0 |
|  | С111-1631 | Замазка захисна | кг | 0,02 |  |
|  | С111-1669 | Оліфа оксоль комбінована | т | 0,0001 |  |
|  | С111-388 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,00006 |  |

Паяння газовим пальником швів покриттів із оцинкованої сталі.

Склад робіт:

1-156-1 - 1-156-3: очищення швів; промазування швів хлористим цинком; паяння газовим пальником швів шириною до 10 мм; очищення місць паяння вручну; фарбування місць паяння акриловою грунт-емаллю.

Одиниця вимірювання: 1 м шва.

Таблиця 156

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Горизонтальна або похила поверхня |
| 1-156-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,20 | 4,0 |
|  | С270-0224 | Пальник газовий | маш.-год. | 0,10 |  |
|  | За проектом | Акрилова грунт-емаль | т | 0,000012 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,01 |  |
|  | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,000014 |  |
|  | С1542-27 | Цинк хлористий технічний, марка Б, сорт I, із вмістом основної речовини не менше 50 % | т | 0,000006 |  |
|  | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | куб. м | За проектом |  |
| Вертикальна поверхня |
| 1-156-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,26 | 4,0 |
|  | С270-0224 | Пальник газовий | маш.-год. | 0,13 |  |
|  | За проектом | Акрилова грунт-емаль | т | 0,000012 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,01 |  |
|  | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,000014 |  |
|  | С1542-27 | Цинк хлористий технічний, марка Б, сорт I, із вмістом основної речовини не менше 50 % | т | 0,000006 |  |
|  | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | куб. м | За проектом |  |
| Фасонні частини покрівлі |
| 1-156-3 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,375 | 4,0 |
|  | С270-0224 | Пальник газовий | маш.-год. | 0,187 |  |
|  | За проектом | Акрилова грунт-емаль | т | 0,000012 |  |
|  | С111-1604 | Папір шліфувальний | кв. м | 0,01 |  |
|  | С1522-25 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 | т | 0,000014 |  |
|  | С1542-27 | Цинк хлористий технічний, марка Б, сорт I, із вмістом основної речовини не менше 50 % | т | 0,000006 |  |
|  | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | куб. м | За проектом |  |

Установлення латок із покрівельної сталі та зірваних сталевих листів на спусках, окремих покриттях сталевої покрівлі.

Склад робіт:

1-157-1 - 1-157-3: очищення місця ремонту; вирубування пошкодженої ділянки з розгинанням фальців; заготовлення і прибивання клямр; заготовлення латки із покрівельної сталі; установлення латки на місце і з'єднання її з рядовим покриттям;

1-157-4: підготовка пошкодженої ділянки з розгинанням фальців; заготовлення і прибивання клямр; виправлення зірваного листа із покрівельної сталі; установлення зірваного листа на місце і з'єднання його з рядовим покриттям.

Одиниця вимірювання:

1-157-1 - 1-157-3: 1 латка;

1-157-4: 1 кв. м.

Таблиця 157

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Латка розміром 0,25 кв. м |
| 1-157-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,50 | 3,0 |
|  | За проектом | Сталь покрівельна | т | За проектом |  |
|  | С111-1857 | Клямри, марка КЛ-1 | 1000 шт. | 0,008 |  |
| Латка розміром 0,5 кв. м |
| 1-157-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,60 | 3,0 |
|  | За проектом | Сталь покрівельна | т | За проектом |  |
|  | С111-1857 | Клямри, марка КЛ-1 | 1000 шт. | 0,008 |  |
| Латка розміром 0,75 кв. м |
| 1-157-3 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,70 | 3,0 |
|  | За проектом | Сталь покрівельна | т | За проектом |  |
|  | С111-1857 | Клямри, марка КЛ-1 | 1000 шт. | 0,008 |  |
| Сталевий лист |
| 1-157-4 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,65 | 3,0 |
|  | С111-1857 | Клямри, марка КЛ-1 | 1000 шт. | 0,008 |  |

Заміна окремих частин водостічних труб.

Склад робіт:

1-158-1, 1-158-2: знімання пошкоджених частин труби; навішування нових готових частин труби із закріпленням до рогачів;

1-158-3, 1-158-4: знімання пошкоджених колін; встановлення нових готових колін із закріпленням.

Одиниця вимірювання:

1-158-1, 1-158-2: 1 м труб;

1-158-3, 1-158-4: 1 коліно.

Таблиця 158

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ділянки труб, робота із землі, драбини або помостів |
| 1-158-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,27 | 3,0 |
|  | За проектом | Ланки водостічних труб | м | 1,04 |  |
|  | За проектом | Півкільця з'єднувальні | шт. | За проектом |  |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,000003 |  |
| Ділянки труб, робота з люльок |
| 1-158-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,73 | 3,0 |
|  | За проектом | Ланки водостічних труб | м | 1,04 |  |
|  | За проектом | Півкільця з'єднувальні | шт. | За проектом |  |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,000003 |  |
| Прості коліна, робота із землі, драбини або помостів |
| 1-158-3 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,50 | 3,0 |
|  | За проектом | Півкільця з'єднувальні | шт. | 2,00 |  |
|  | За проектом | Коліна прості | т | 1,00 |  |
| Прості коліна, робота з люльок |
| 1-158-4 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 1,10 | 3,0 |
|  | За проектом | Півкільця з'єднувальні | шт. | 2,00 |  |
|  | За проектом | Коліна прості | т | 1,00 |  |

Заміна окремих частин водостічних труб.

Склад робіт:

1-159-1: знімання пошкоджених відливів; встановлення нових готових відливів із закріпленням;

1-159-2, 1-159-3: знімання пошкоджених лійок; встановлення нових готових лійок із закріпленням.

Одиниця вимірювання:

1-159-1: 1 відлив;

1-159-2, 1-159-3: 1 лійка.

Таблиця 159

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прості відливи, робота із землі, драбини або помостів |
| 1-159-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,42 | 3,0 |
|  | За проектом | Півкільця з'єднувальні | шт. | 1,00 |  |
|  | За проектом | Відливи | шт. | 1,00 |  |
| Лійки, робота із землі, драбини або помостів |
| 1-159-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,42 | 3,0 |
|  | За проектом | Півкільця з'єднувальні | шт. | 1,00 |  |
|  | За проектом | Лійки | шт. | 1,00 |  |
| Лійки, робота з люльок |
| 1-159-3 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,97 | 3,0 |
|  | За проектом | Півкільця з'єднувальні | шт. | 1,00 |  |
|  | За проектом | Лійки | шт. | 1,00 |  |

Відкривання та закривання слухових вікон, продухів на горищах.

Одиниця вимірювання:

1-160-1, 1-160-2: 1 вікно;

1-160-3, 1-160-4: 10 продухів.

Таблиця 160

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відкривання слухових вікон на горищах |
| 1-160-1 | 7129.2 | Витрати праці робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків | люд.-год. | 0,32 | 2,0 |
| Закривання слухових вікон на горищах |
| 1-160-2 | 7129.2 | Витрати праці робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків | люд.-год. | 0,38 | 2,0 |
| Відкривання продухів на горищах |
| 1-160-3 | 7129.2 | Витрати праці робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків | люд.-год. | 1,05 | 2,0 |
| Закривання продухів на горищах |
| 1-160-4 | 7129.2 | Витрати праці робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків | люд.-год. | 1,47 | 2,0 |

Розшивання стабілізованих тріщин у муруванні.

Склад робіт:

1-161-1, 1-161-2: розчищання тріщини; змочування тріщини водою; замазування тріщини цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 м тріщини.

Таблиця 161

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розміри тріщини (ширина х глибина) до 10 х 100 мм |
| 1-161-1 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,15 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,00028 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0015 |  |
| Розміри тріщини (ширина х глибина) до 20 х 100 мм |
| 1-161-2 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,20 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,00057 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0032 |  |

Замазування тріщин у місцях прилягання підлог (дахів) балконів до стін.

Склад робіт:

1-162-1: розчищання тріщини; змочування тріщини водою; замазування тріщини цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 1 м тріщини.

Таблиця 162

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розміри тріщини (ширина х глибина) до 20 х 100 мм |
| 1-162-1 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,20 | 3,0 |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,00057 |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,0032 |  |

Заміна рогачів для водостічних труб із встановленням нових рогачів у старі отвори.

Склад робіт:

1-163-1, 1-163-2: знімання старого рогача; встановлення нового рогача на старе місце із заміною пробки (за потреби).

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 163

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота із землі, драбини або помостів |
| 1-163-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,35 | 2,5 |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,0000055 |  |
| Робота з люльок |
| 1-163-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,83 | 2,5 |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,0000055 |  |

Заміна рогачів для водостічних труб із встановленням нових рогачів у нові отвори.

Склад робіт:

1-164-1 - 1-164-4: знімання старого рогача; свердління отвору перфоратором; встановлення пробки; встановлення нового рогача.

Одиниця вимірювання: 1 шт.

Таблиця 164

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стіни з цегли або легкого бетону, робота із землі, драбини або помостів |
| 1-164-1 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,47 | 2,5 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,013 |  |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,0000055 |  |
| Стіни з цегли або легкого бетону, робота з люльок |
| 1-164-2 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,94 | 2,5 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,013 |  |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,0000055 |  |
| Стіни з важкого бетону, робота із землі, драбини або помостів |
| 1-164-3 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,49 | 2,5 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,031 |  |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,0000055 |  |
| Стіни з важкого бетону, робота з люльок |
| 1-164-4 | 7131 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,96 | 2,5 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,031 |  |
|  | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3 - 6,5 мм | т | 0,0000055 |  |

Виправляння віконних відливів із оцинкованої сталі.

Одиниця вимірювання: 1 м відливу.

Таблиця 165

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зі зніманням відливу |
| 1-165-1 | 7129.2 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,21 | 3,0 |
| Без знімання відливу |
| 1-165-2 | 7129.2 | Витрати праці покрівельника | люд.-год. | 0,11 | 3,0 |

Улаштування балконних металевих звисів із закріпленням їх сталевими дюбелями.

Склад робіт:

1-166-1: розмічання і вирізання звисів у місцях примикань до стійок огороджень з випрямленням металу в місцях вирізів; приганяння звисів; пробивання отворів у звисах; встановлення балконних звисів із застосуванням монтажного пістолета.

Одиниця вимірювання: 1 звис.

Таблиця 166

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-166-1 | 7233 | Витрати праці слюсаря будівельного | люд.-год. | 0,23 | 4,0 |
|  | С200-0068 | Пістолет монтажний | маш.-год. | 0,23 |  |
|  | С111-147 | Дюбелі з каліброваною головкою (розсипом) 3 х 58,5 мм | т | За проектом |  |
|  | С1545-163 | Патрони до пістолета Д2 | 100 шт. | 0,07 |  |
|  | С111-1803 | Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм | кг | За проектом |  |

Установлення металевих запобіжних сіток розміром 150 х 100 см на гачки всередині ліхтарів під склопакетами.

Склад робіт:

1-167-1: піднімання металевих сіток і щитів помостів на відстань до 10 м; встановлення щитів помостів; встановлення сітки.

Одиниця вимірювання: 1 сітка.

Таблиця 167

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-167-1 | 7129.2 | Витрати праці робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків | люд.-год. | 0,115 | 3,0 |
|  | С111-1480 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | За проектом |  |
|  | С111-873 | Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 оцинкована | кв. м | За проектом |  |

Установлення металевих ґрат у прорізах.

Склад робіт:

1-168-1 - 1-168-3: розмічання місць для кріплення металевих ґрат; встановлення металевих ґрат у прорізах.

Одиниця вимірювання: 1 кв. м ґрат.

Таблиця 168

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стіни цегляні |
| 1-168-1 | 7233 | Витрати праці слюсаря будівельного | люд.-год. | 0,77 | 3,0 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,38 |  |
|  | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | За проектом |  |
|  | С112-26 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4 - 6,5 м, ширина 75 - 150 мм, товщина 40 - 75 мм, IV сорт | куб. м | 0,000001 |  |
|  | С121-590 | Рами віконні нестандартні, жалюзійні та захисні ґрати із гарячекатаних, холодногнутих профілів та труб | т | За проектом |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,001 |  |
| Стіни бетонні |
| 1-168-2 | 7233 | Витрати праці слюсаря будівельного | люд.-год. | 1,01 | 3,0 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,50 |  |
|  | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | За проектом |  |
|  | С112-26 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4 - 6,5 м, ширина 75 - 150 мм, товщина 40 - 75 мм, IV сорт | куб. м | 0,000001 |  |
|  | С121-590 | Рами віконні нестандартні, жалюзійні та захисні ґрати із гарячекатаних, холодногнутих профілів та труб | т | За проектом |  |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,001 |  |
| Стіни дерев'яні |
| 1-168-3 | 7233 | Витрати праці слюсаря будівельного | люд.-год. | 0,41 | 3,0 |
|  | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | За проектом |  |
|  | С111-1894 | Шпаклівка ЭП-0010 | т | 0,0001 |  |
|  | С121-590 | Рами віконні нестандартні, жалюзійні та захисні ґрати із гарячекатаних, холодногнутих профілей та труб | т | За проектом |  |

Укріплення стояків металевих ґрат та огорож балконів, сходів та сходових кліток.

Склад робіт:

1-169-1: розчищення гнізд навколо основи стояка, що розхитався; розклинювання стояка металевими клинами; заливання гнізда цементним розчином із затиранням поверхні.

Одиниця вимірювання: 1 стояк.

Таблиця 169

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-169-1 | 7129.2 | Витрати праці робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків | люд.-год. | 0,22 | 3,0 |
|  | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | куб. м | 0,00033 |  |

Установлення ґрунтових маяків (реперів) для визначення просідання ґрунтів на території, що прилягає до будівель і споруд.

Склад робіт:

1-170-1: розмічання місць встановлення маяків; рубка арматури вручну; улаштування маяків довжиною 0,6 - 0,8 м шляхом забивання їх у ґрунт на глибину 0,5 - 0,7 м.

Одиниця вимірювання: 10 маяків.

Таблиця 170

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-170-1 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 5,43 | 2,0 |
|  | С124-6 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 - 18 мм | т | 0,0143 |  |

Установлення стінових маяків на тріщинах для спостереження за деформаціями елементів будівель і споруд.

Склад робіт:

1-171-1: розмічання місць дефектних ділянок (зруйноване, вивітрене мурування, тріщини, відхилення від вертикалі тощо); улаштування маяків (реперів) шляхом закріплення гіпсової плитки з обох боків тріщини на стіні; нанесення фарбою порядкового номера і дати встановлення маяка.

Одиниця вимірювання: 10 маяків.

Таблиця 171

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-171-1 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 5,4 | 2,0 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,54 |  |
|  | С1428-11862 | Плити гіпсові декоративні, марка ПГД, II сорт, товщина 15 мм | кв. м | За проектом |  |
|  | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0012 |  |
|  | С111-466 | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, світло-блакитна, МА-15 | т | 0,00072 |  |

Установлення стаціонарних стінових маяків (реперів) для визначення осідання будівель і споруд.

Склад робіт:

1-172-1: розмічання місць встановлення маяків; пробивання гнізд для маяків; рубка арматури вручну; приготування розчину; кріплення маяків на цементному розчині під кутом 30 - 45 градусів на глибину 50 - 60 мм; забивання гнізд у місцях кріплення маяків цементним розчином.

Одиниця вимірювання: 10 маяків.

Таблиця 172

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-172-1 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 7,1 | 3,0 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,13 |  |
|  | С111-1323 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300 | т | 0,0127 |  |
|  | С124-6 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 - 18 мм | т | 0,0024 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0122 |  |
|  | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | куб. м | 0,048 |  |

Установлення і знімання знімних маяків (реперів) для визначення осідання будівель і споруд.

Склад робіт:

1-173-1: розмічання місць встановлення маяків; свердління отворів для кріплення знімних маяків; рубка кутової сталі вручну і гнуття; встановлення маяків під кутом 30 - 45 градусів;

1-173-2: знімання елементів кріплення маяків, знімання маяків; забивання місць кріплення маяків готовим розчином.

Одиниця вимірювання: 10 маяків.

Таблиця 173

| Код норми | Шифр ресурсу | Назва ресурсу | Одиниця вимірювання | Витрати ресурсу | Середній розряд робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Установлення |
| 1-173-1 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 2,35 | 3,0 |
|  | С270-0135 | Перфоратори електричні | маш.-год. | 0,27 |  |
|  | С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,00335 |  |
| Знімання |
| 1-173-2 | 7122.2 | Витрати праці муляра | люд.-год. | 0,90 | 3,0 |
|  | С111-1891 | Церезит | т | 0,00012 |  |
|  | С142-10-2 | Вода | куб. м | 0,0000002 |  |

### V. Розділ V виключено

(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
 житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

| Директор Департаменту житлової політики | С. О. Мартинчук |
| --- | --- |

Додаток 1 до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 1.3)

### Рекомендований перелік і періодичність виконання робіт з утримання прибудинкової території

| N з/п | Назва робіт | Періодичність | Код НЧМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Утримання в чистоті прибудинкової території |  |
| 1 | Миття струменем із шланга асфальтового покриття тротуарів, дворів, які входять в площу прибирання закріпленої території навколо житлового комплексу, а також майданчиків, у тому числі під контейнерами для збирання побутових відходів | Щодня за графіком у весняно-літній період | 1-25-1 - 1-25-3; 1-44-2 |
| 2 | Очищення приямків, вимощень та поверхонь зливостічних лотків і кришок колодязів від піску і сміття після миття асфальтового покриття | Також | 1-44-3 - 1-44-6 |
| 3 | Поливання території за допомогою шланга | Щодня - якщо суха погода, у весняно-літній період - до ранкового прибирання | 1-23-1 - 1-23-3 |
| 4 | Прибирання опалого листя, скошеної трави з території | За необхідності | 1-39-1; 1-40-1 |
| 5 | Підмітання території | Протягом дня за графіком | 1-21-1 - 1-21-9; 1-44-1 |
| 6 | Поливання зелених насаджень за допомогою поливального шланга (або лійками) | У літній період, якщо суха погода, два рази на день (вранці і ввечері в години, які встановлені адміністрацією) | 1-24-1 |
| 7 | Посипання території піском, піскосоляною сумішшю тощо | У зимовий період - за наявності ожеледиці 4 - 8 раз на місяць | 1-20-1 - 1-20-3 |
| 8 | Підготування піску, піскосоляної суміші тощо для посипання та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання | За необхідності | 1-18-1; 1-19-1 |
| 9 | Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття | Щодня | 1-36-1 - 1-36-3 |
| 10 | Промивання тротуарних урн | Один раз на місяць | 1-37-1 - 1-37-3; 1-38-1 - 1-38-3 |
| 11 | Прибирання території, що входить у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали | На тротуарах - з початком снігопаду, у дворах - у той самий день | 1-1-1 - 1-1-9; 1-2-1 - 1-2-9; 1-6-1 - 1-6-3 |
| 12 | Очищення покрівлі від снігу, зсування скинутого з даху снігу до купи або у вали | За необхідності | 1-11-1 - 1-11-2; 1-12-1 |
| 13 | Очищення території від ущільненого снігу і полою | Після прибирання основної маси снігу | 1-7-1 - 1-7-3; 1-8-1 - 1-8-3; 1-9-1 - 1-9-3 |
| 14 | Очищення від снігу, полою і льоду східців, вимощень, майданчиків, водостічних труб, кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків | У зимовий період за необхідності | 1-3-1 - 1-3-2; 1-10-1 - 1-10-2; 1-13-1 |
| 15 | Сколювання льоду та перекидання снігу і відколу | У зимовий період за необхідності | 1-14-1 - 1-14-2; 1-15-1 |
| 16 | Завантаження і розвантаження снігу та льоду, вивезення якого здійснюється своїми або найманими транспортними засобами, включаючи сніг, який скинули з даху | За необхідності | 1-16-1 - 1-16-4; 1-17-1 - 1-17-2 |
| 17 | Участь у механізованому прибиранні | За необхідності | 1-4-1 - 1-4-3; 1-5-1; 1-22-1 - 1-22-3 |
| 18 | Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої | У зимовий і весняний періоди за необхідності | 1-44-7 |
| 19 | Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо) | За необхідності | 1-44-8 |
| 20 | Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів (при утворенні великих льодових бурульок на звисах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків) | За необхідності | 1-44-9 |
| 21 | Очищення кришок каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків | За необхідності | 1-44-5 |
| 22 | Підготовка для завантаження баків із сміттям, миття сміттєзбірних баків після їх спорожнення, прибирання контейнерних майданчиків та території після від'їзду сміттєвоза і встановлення спорожнілих баків на місця | Згідно з установленим графіком вивезення побутових відходів | 1-50-1 - 1-50-4; 1-52-1 |
| 23 | Навантаження сміття на транспортні засоби або ємності вручну | За графіком | 1-55-1 - 1-55-3 |
| 24 | Видалення сміття зі сміттєприймальних камер, переміщення контейнерів до місця зберігання для вивезення | 1 раз на день | 1-46-1 - 1-46-9 |
| 25 | Профілактичний огляд сміттєпроводів, сміттєзбірників, усунення засмічень | 1 раз на місяць | 1-45-1 |
| 26 | Прибирання бункерів, завантажувальних клапанів (очищення), прибирання сміттєприймальних камер | 1 раз на добу | 1-47-1; 1-48-1 - 1-48-2; 1-49-1; 1-51-1 - 1-51-3 |
| 27 | Дезінфекція всіх елементів стволів сміттєпроводів і сміттєзбірників | 1 раз на місяць | 1-53-1 - 1-53-3; 1-54-1 - 1-54-2 |
| 28 | Утримання в порядку помийних ям та дворових туалетів, які приєднані до місцевої мережі водовідведення, а також туалетів з вигрібними ямами. Миття їх та дезінфекція | Постійно, із щоденним прибиранням приміщень туалетів | 1-35-1 |
| 29 | Промивання номерних ліхтарів, покажчиків | 1 раз на місяць | 1-41-1; 1-42-1 |
| 30 | Прибирання підвалів, горищ, бойлерних від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів | За необхідності, але не менше 2 разів на рік | 1-56-1 - 1-56-4; 1-57-1 - 1-57-4 |
| II. Різні роботи |
| 1 | Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття та зберігання їх | За вказівкою управителя | 1-43-1 |
| 2 | Догляд за зеленими насадженнями (косіння трави, прибирання газонів) | За необхідності | 1-27-1 - 1-27-4; 1-28-1 - 1-28-8; 1-29-1 - 1-29-2; 1-30-1 - 1-30-2; 1-31-1 - 1-31-2; 1-32-1 - 1-32-2; 1-33-1 - 1-33-2; 1-34-1 - 1-34-3 |
| 3 | Догляд за поливальною системою | 2 рази на рік (навесні і восени) | 1-26-1 - 1-26-2 |

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Додаток 2 до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 1.3)

### Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях

| N з/п | Назва робіт | Періодичність | Код КП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вологе підмітання вестибюлів, сходових кліток і маршів перших трьох поверхів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів і приміщень загального призначення (дитячих кімнат, приміщень контор тощо). Прибирання дворових під'їздів, очищення металевих решіток приямка | Щодня | 9132; 9162.1 |
| 2 | Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху | 3 рази на тиждень | 9132; 9162.1 |
| 3 | Миття вестибюлів, сходових кліток і маршів, пофарбованих панелей | 2 рази на місяць | 9132; 9162.1 |
| 4 | Миття приміщень загального призначення | Щодня | 9132; 9162.1 |
| 5 | Миття вікон на сходових клітках і у вестибюлях, дверей | 2 рази на рік | 9132; 9162.1 |
| 6 | Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих огорож ліфтів | 2 рази на місяць | 9132; 9162.1 |
| 7 | Вологе протирання підвіконь, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, сходів на горище | 1 раз на місяць | 9132; 9162.1 |

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Додаток 3 до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 1.3)

### Періодичність надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення

| N з/п | Назва послуги | Періодичність виконання послуг | Код КП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем |  |  |
| 1.1 | Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів |  |  |
| 1.1.1 | Огляд обладнання системи централізованого опалення | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.1.2 | Огляд обладнання системи гарячого і холодного водопостачання | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.1.3 | Огляд опалювальних приладів централізованого опалення в опалювальний період | 3 рази на рік | 7136.2 |
| 1.1.4 | Огляд запірно-регулювальної арматури централізованого опалення на горищних та у підвальних приміщеннях в опалювальний період | 3 рази на рік | 7136.2 |
| 1.1.5 | Огляд системи водовідведення | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.2 | Система централізованого опалення |  |  |
| 1.2.1 | Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.2.2 | Промивання трубопроводів та приладів систем централізованого опалення | 1 раз на 4 роки | 7136.2 |
| 1.2.3 | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | За необхідності | 7136.2 |
| 1.2.4 | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.2.5 | Укріплення ізоляції трубопроводів | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.2.6 | Огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, повітрозбірників, компенсаторів, вантузів у міжопалювальний період | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.2.7 | Очищення від накипу запірної арматури | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.2.8 | Закріплення трубопроводів | За необхідності | 7136.2 |
| 1.2.9 | Консервація та розконсервація системи централізованого опалення | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.2.10 | Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.2.11 | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях | 1 раз на 3 роки | 7136.2 |
| 1.2.12 | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.2.13 | Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.2.14 | Протирання пробкових кранів | Не рідше 1 разу на 4 роки | 7136.2 |
| 1.2.15 | Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення | За необхідності | 7136.2 |
| 1.3 | Системи холодного водопостачання, водовідведення |  |  |
| 1.3.1 | Регулювання та гідравлічне випробовування систем водопостачання | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.3.2 | Ущільнення згонів | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.3.3 | Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.3.4 | Протирання пробкових кранів змішувачів | Не рідше 1 разу на 4 роки | 7136.2 |
| 1.3.5 | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.3.6 | Установлення обмежувачів - дросельних шайб | За необхідності | 7136.2 |
| 1.3.7 | Закріплення трубопроводів | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.3.8 | Перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.3.9 | Утеплення зовнішніх водозабірних кранів та колонок | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.3.10 | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.3.11 | Очищення, промивання, знезараження водонапірних баків на горищах будівель | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.3.12 | Установлення у кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на 4 роки | 7136.2 |
| 1.3.13 | Очищення трубопроводу без ізоляції | За необхідності | 7136.2 |
| 1.4 | Система гарячого водопостачання |  |  |
| 1.4.1 | Регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.4.2 | Регулювання триходових кранів | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.4.3 | Поновлення сальникових ущільнень | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.4.4 | Ущільнення згонів | 2 рази на рік | 7136.2 |
| 1.4.5 | Укріплення ізоляції трубопроводів | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.4.6 | Огляд та очищення грязьовиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулювальних кранів, вентилів, засувок | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.4.7 | Очищення від накипу бойлерів, змійовиків, запірної арматури | 1 раз на рік | 7136.2 |
| 1.4.8 | Закріплення трубопроводів | За необхідності | 7136.2 |
| 1.4.9 | Усунення засмічень внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання | 2 рази на рік | 7136.2 |

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Додаток 4 до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 2.6)

### Приблизний перелік інвентарю і засобів прибирання, які видаються двірнику

| N з/п | Найменування інвентарю | Кількість на норму з прибирання | Термін служби |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Віник | 18 шт. | 1 рік |
| 2 | Совок | 1 шт. | 1 рік |
| 3 | Гак для усунення засмічення | 1 шт. | 3 роки |
| 4 | Лопата совкова | 1 шт. | 1 рік |
| 5 | Відро | 2 шт. | 1 рік |
| 6 | Мотузка | 25 пог. м | 1 рік |
| 7 | Швабра | 4 шт. | 1 рік |
| 8 | Шланг гумовий (поливальний) | 2 комплекти по 15 м | 1 рік |
| 9 | Граблі металеві | 1 шт. | 1 рік |
| 10 | Лом | 1 шт. | 3 роки |
| 11 | Лопата металева (штикова) | 1 шт. | 1 рік |
| 12 | Молоток | 1 шт. | 1 рік |
| 13 | Кішка | 1 шт. | 3 роки |
| 14 | Кирка | 1 шт. | 3 роки |
| 15 | Драбина-стрем'янка або приставна | 1 шт. | 3 роки |
| 16 | Скребок | 2 шт. | 1 рік |
| 17 | Візок-тачка | 1 шт. | 3 роки |
| 18 | Сокира | 1 шт. | 3 роки |
| 19 | Лопата дерев'яна | 1 шт. | 1 рік |
| 20 | Мітли березові | 90 шт. | 1 рік |
| 21 | Мітли із синтетичного волокна | 60 шт. | 1 рік |
| 22 | Ліхтар "Летюча миша" або електроліхтар | 1 шт. | 3 роки |
| 23 | Пилка поперечна | 1 шт. | 3 роки |
| 24 | Ноші | 2 шт. | 1 рік |
| 25 | Лійка (за відсутності поливального водопроводу) | 1 шт. | 1 рік |

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 06.02.2015 р. N 16)

Додаток 5 до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 2.6)

### Приблизний перелік спецодягу, який видається двірнику

| N з/п | Найменування одягу | Кількість | Термін зносу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фартух зі щільної тканини (черговий) | 1 шт. | 6 місяців |
| 2 | Рукавиці комбіновані | 1 пара | 1 місяць |
| 3 | Рукавиці гумові | 1 пара | 6 місяців |
| 4 | Спецкостюм, комбінезон або халат | 1 шт. | 1 рік |
| 5 | Чоботи гумові або калоші (чергові) | 1 пара | 1 рік |
| 6 | Фартух з водонепроникної тканини | 1 шт. | 1 рік |
| 7 | Жилет оранжевий | 1 шт. | 1 рік |
| 8 | Тілогрійка | 1 шт. | 2 роки |

Додаток 6 до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 1)

### Рекомендований розподіл витрат праці на профілактичні технічні огляди, планові поточні ремонти, непередбачені технічні огляди і поточні ремонти

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 6 лютого 2015 року N 16)

____________

| © ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2016 © ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2016 |  |
| --- | --- |